| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Руководитель группы | А.В. Масловская |
| Архитектор | Г.Р. Асланян |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В.Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |

| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципальный контракт №83.001/09-17 |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО ПИ «Центрэкспертпроект» А.В. Лесничая |

СОСТАВ ПРОЕКТА

внесения изменений в генеральный план

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть2. Карты генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10 000 | ГП-1 |
| 2 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения. Ст.Алексее-Тенгинская, х.Причтовый, х.Верхний | 1:5 000 | ГП-2 |
| 3 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значенияХутор Средний | 1:5 000 | ГП-3 |
| 4 | Карта функциональных зон | 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта границ населенных пунктов | 1:25 000 | ГП-5 |

2. ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Карты по обоснованию генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории | 1:25 000 | МО-6 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:25 000 | МО-7 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | МО-8 |
| 4 | Карта объектов культурного наследия | 1:25 000 | МО-9 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-10 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-11 |
| 7 | Карта границ лесного фонда, лесничеств | 1:25 000 | МО-12 |
| 8 | Карта транспортно-пешеходных связей и размещения объектов культурно-бытового обслуживания ст. Алексее-Тенгинской, х. Причтового, х. Верхнего | 1:55 000 | МО-13 |

МАТЕРИАЛЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ

СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОСТАВЕ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Наименование раздела | Организация |
| --- | --- |
| Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» | ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар, 2010 г. |
| Раздел «Охрана историко-культурного наследия ст. Алексее-Тенгинской» | ОАО «Наследие Кубани», Г. Краснодар, 2010 г. |
| Карты-планы границ ст. Алексее-Тенгинской, х.Верхнего, х.Причтового, х.Среднего Тбилисского района Краснодарского края | ИП Куринный А.Е., г.Ростов-на- Дону, 2011 г. |
| Топографическая съемка М 1:5000 ст.Алексее-Тенгинской | ООО «БАЗИС», г. Краснодар, 2010 г. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	6

Цели и задачи территориального планирования	11

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	15

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	18

1.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	18

2.	СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

2.1.	Местоположение и территориально-планировочная организация	25

2.2.	Общая характеристика инфраструктуры поселения	27

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	29

3.1.	Климатические условия	29

3.2.	Орография, тектонические условия и сейсмичность	30

3.3.	Литолого-геологические условия	30

3.4.	ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	38

3.5.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ	38

3.6.	ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЖИВОТНЫЙ МИР	41

4.	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	43

4.1.	ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ	43

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	43

4.2.	САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ	48

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	48

4.3.	ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	50

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	50

1.1.	ОХРАННЫЕ КОРИДОРЫ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	58

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	58

2.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	63

2.1.	Возможные последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера	63

2.2.	Возможные последствия чрезвычайных ситуаций природного характера	68

Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	75

1.	Тенденции и приоритеты ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	75

2.	Население	87

2.1.	Анализ демографического состояния территории	87

2.2.	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	94

3.	Проектное использование территории поселения	102

3.1.	баланс земель по категориям	102

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	102

3.2.	Архитектурно-планировочная организация территории.	103

3.3.	Функциональное зонирование территории	105

4.	СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	113

5.	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	121

6.	РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	124

6.1.	Электроснабжение	124

6.2.	Газоснабжение	124

6.3.	Теплоснабжение	126

6.4.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	127

6.5.	ВОДООТВЕДЕНИЕ	131

6.6.	Слаботочные сети	134

7.	Санитарная очистка территории	138

7.1.	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	138

(с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)	138

7.2.	ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	140

8.	Основные технико-экономические показатели	143

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения  Тбилисского района разработан ООО "ПИТП" по заказу администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения, на основании муниципального контракта №1 от 09 июля 2010года и в соответствии с заданием на проектирование.

Границы Алексее-Тенгинского сельского поселения установленны Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тбилисский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» (с изменениями на 03.06.2009, в редакции Законов Краснодарского края от 10.06.2008 N 1501-КЗ, от 03.06.2009 N 1756-КЗ).

Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения утвержден Решением Совета Алексее-Тенгинского сельского поселения № 200 от 14.09.2011г.

На период внесения изменений в генеральный план сведения о границах населенных пунктов внесены в государственный кадастр, удовлетворяют положениям генерального плана для развития территорий на расчетный период и не подлежат изменению.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Проект внесения изменений в генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения выполнен ООО проектный институт "Центрэкспертпроект" по заказу администрации  муниципального образования Тбилисский район (отдел по управлению муниципальным имуществом), на основании Постановления администрации муниципального образования Тбилисский район "О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края" и в соответствии с техническим заданием.

Проект разработан в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- СП 42.13330.2016 «СНиП2.07.01–89.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78, с изменениями и дополнениями от 7 декабря 2015 г.);

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

- Закона Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ в генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения внесены следующие  изменения:

- Изменение функционального зонирования отдельных участков территории населенных пунктов, связанное с необходимостью приведения к фактическому функциональному назначению территорий для рационального их использования, а также для устранения препятствий развития сельскохозяйственной отрасли, личных подсобных хозяйств, зон общественно-деловой и жилой застройки, зон рекреационного назначения а именно:

- В границах населенных пунктов "территория личных подсобных хозяйств" изменена на территорию "сельскохозяйственного использования".

- Территория размещения производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения расположенную в 130 м на северо-восток от ст-цы Алексее-Тенгинской изменена на территорию сельскохозяйственного назначения.

- Территория размещения производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения расположенную в 400 м на восток от ст-цы Алексее-Тенгинской изменена на территорию сельскохозяйственного назначения.

- В восточной части ст-цы Алексее-Тенгинской на пересечении               ул. Советской и пер. Восточный территория общественно-деловой застройки изменена на территорию планируемой жилой застройки.

- В центральной части ст-цы Алексее-Тенгинской между ул. Школьной и ул. Мира территория озеленения общего пользования изменена на территорию общественно-деловой застройки.

- В центральной части ст-цы Алексее-Тенгинской между ул. Школьной и ул. Мира в соответствии с данными государственного кадастра отображена территория размещения объектов здравоохранения.

- В центральной части ст-цы Алесее-Тенгинского поселения территория размещения общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений отображена в соответствии с данными государственного кадастра. На углу улиц Советской и Гагарина отображена зона жилой застройки.

- В северной части ст-цы Алексее-тенгинской по пер. Северному территорию сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения требующих установления зон санитарной охраны отображена в соответствии с фактическим месторасположением.

- В северной части ст-цы Алексее-Тенгинской по пер. Северному территория размещения коммунально-складского предприятий изменена на территорию жилой застройки в соответсвии с существующим землепользованием.

- В северной части ст-цы Алексее-Тенгинской по ул. Октябрьской территория общественно-деловой застройки (планируемой) изменена на территорию проектируемого кладбища традиционного захоронения.

- В северо-западной части ст.Алексее-Тенгинской территория между региональной автодорогой и коммунально-складской зоной изменена с зоны озеленения общего пользования на зону сельскохозяйственного использования.

- На пересечении ул. Северной и ул. Октябрьской зона озеленения общественного пользования изменена на территорию общественно-деловой застройки ввиду особых условий использования территории.

- Земельному участку расположенному в хут. Верхнем с восточной части по ул. Садовой территорию жилой застройки (планируемую) изменена на территорию сельскохозяйственного использования.

- Земельному участку расположенному в хут. Среднем на углу                    ул. Коммунаров и пер. Паркового территорию общественно-делового назначения (планируемая) изменена на территорию озеленения общего пользования.

- Земельному участку расположенному на углу ул. Коммунаров и пер. Паркового территория озеленения общего пользования изменено на земли сельскохозяйственного использования, изменено местоположение зоны проектируемого детского сада с сохранением площади.

- Земельному участку расположенному на углу ул. Коммунаров и пер. Паркового изменить территорию объектов социального назначения на территорию озеленения общего пользования.

- Относительно земельного участка, расположенного в западной части хут. Средний на границе с Усть-Лабинским районом, изменена зона "открытых озелененных пространств, луга" на зону сельскохозяйственного использования.

- Относительно земельных участков, расположенных в западной части хут. Средний, на границе с Усть-Лабинским районом с кадастровыми номерами 23:29:0000000:540 и 23:29:0801002:23, изменена зона"открытых озелененных пространств, луга" на зону сельскохозяйственного использования.

- Зону озеленения общего пользования, прилегающую к северным границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:29:0801000:187, 23:29:0801007:2, 23:29:0801000:44.

- На всем протяжении реки Средний Зеленчук с учетом границы прибрежной защитной полосы увеличена зона сельскохозяйственного использования с целью вовлечения максимального количества земель в сельскохозяйственный оборот.

- Отображены фактические границы населенных пунктов, внесенные в государственный кадастр.

- Отображены зоны с особыми условиями использования территории - придорожные полосы, охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, защитные зоны объектов культурного наследия.

- Раздел "Санитарная очистка территории" приведен в соответствие с положениями Схемы территориального планирования Краснодарского края.

- Материалы генерального плана относительно  объектов культурного наследия и зон их охраны откорректированы в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 458-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ) и законом Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения  являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения и развития перерабатывающей промышленности;

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

- устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение системы параметров развития  сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 1997 году по заказу Администрации Тбилисского района комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края разработал Схему территориального развития населенных пунктов Тбилисского района с учетом программ индивидуального жилищного строительства, крестьянско-фермерских хозяйств и земельной реформы.

Определены основные направления застройки населенных пунктов с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д. Основной задачей являлось определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а так же градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному пункту, схемой развития были определены территории их перспективного развития.

Расчет перспективной численности был произведен по методике, разработанной комитетом по архитектуре и градостроительству администрации края.

В 1991 году институтом «Краснодарагропромпроект» были разработаны генеральные планы, совмещенные с проектами детальной планировки х. Северин, ст. Алексее-Тенгинской, ст. Геймановской.

В 2006 году ГУПКК «Тбилисский земельный центр» были разработаны дела по описанию окружных границ населенных пунктов поселений Тбилисского района Краснодарского края.

В 2009 году ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» разработал Схему территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края.

В схеме определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

В 2010 ООО "ПИТП" году по заказу администрации Алексее-Тенгинского сельского поселения  согласно муниципальному контракту №1 от 29.07.2010 разработал Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района.

В состав материалов генерального плана входили:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

Согласно заданию на проектирование в составе генерального плана субподрядными организациями были выполнены такие специализированные разделы, как:

- раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия ст. Алексее-Тенгинской»;

- «Карты-планы границ ст. Алексее-Тенгинской, х. ВЕрнего, х. Причтового, х. Среднего» (выполнены для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости).

Также в укрупненном масштабе на топографической основе масштаба 1:5000 выполнен фрагмент генерального плана поселения – ст. Алексее-Тенгинская, х.Верхний и х. Причтовый.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23.

При разработке генерального плана в соответствии с техническим заданием были использованы специализированные разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования  Тбилисский район.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тбилисский район расположен по обоим берегам реки Кубань. Район образован в 1934 году как Тифлисский. С 1937 года стал называться Тбилисским. 1 февраля 1963 г. упразднен, а его территория передана Кавказскому сельскому району, а затем Усть-Лабинскому. Снова появился на карте Краснодарского края 30 декабря 1966 года.

Административный центр района – станица Тбилисская находится на правом берегу Кубани, в 105 км северо-восточнее Краснодара. Основана 12 сентября 1802 года под названием Тифлисская. Решением Президиума Азово-Черноморского крайисполкома от 14 ноября 1936 года станица переименована в Тбилисскую.

16 января 1778 г. на Кубань прибыл А.В.Суворов, которому было поручено организовать оборону южных границ Российской империи. Под его руководством в среднем течении реки Кубань были построены четыре крепости, а между ними четыре редута, в том числе Тифлисский (по имени 15-го Тифлисского пехотного полка). В сентябре 1802 года прибывшие сюда казаки бывшего Екатеринославского войска и переселенцы из Воронежской губернии в количестве 892 человек основали при редуте поселение. Оно располагалось узкой полосой вдоль р. Кубань, дома строились близко к реке, которая была единственным источником воды.

Первые годы после основания поселения положение жителей его было достаточно тяжелым и тревожным, все население подчинялось военному режиму, так как черкесы, переправляясь через Кубань, часто совершали набеги – нападали на казачьи хутора, захватывали жителей в плен и угоняли скот. Поэтому на ночь ворота запирались, а в степи круглосуточно выставлялись пикеты.

В 1816 году в станице было уже 196 дворов и 1 605 жителей, имелось 460 лошадей, 2 463 головы скота и 2 731 овцы. В 1821 году была построена каменная Покровская церковь. В принадлежащем церкви доме находилась народная читальня.

Казаки станицы вписали много славных страниц в историю Кубани. Одна из них – подвиг сотни Андрея Гречишкина. В сентябре 1829 года у «Волчьих Ворот» (ущелье у Песчаного брода на реке Зеленчук в 25 километрах от Тифлисской) сотня казаков во главе с Гречишкиным, приняла неравный бой с закубанскими горцами, предпринявшими набег на правобережье. На каждого казака приходилось до десяти черкесов. Герои сотни все полегли в схватке и с почестями были похоронены в станицах Тифлисской и Казанской, откуда они родом, а позже в память об этом подвиге в Тифлисской была построена часовня.

В 1861 году в станице имелся 321 двор (в том числе 74 хутора) и проживало 2 613 человек, из них 625 – на хуторах. Через тридцать лет население Тифлисской составляло 4 906 человек, среди них 1 490 – иногородних.

Первая школа в станице открылась в 1858 году. В ней обучалось около тридцати детей, в том числе один иногородний. В начале ХХ века в Тифлисской имелись двухклассное мужское и одноклассное женское училища, подведомственные Министерству просвещения, и церковно-приходская школа.

В 1897 году через ст. Тифлисскую прошла железнодорожная линия, станичная станция получила название Гречишкино – в честь сотника Андрея Гречишкина. Железная дорога способствовала более быстрому развитию станицы. В 1912 году в юрте ст. Тифлисской находилось 1 119 дворов (в том числе 164 иногородних), население составляло 7 727 человек, из них 2 091 – иногородних. Ежегодно в Тифлисской проводились две ярмарки – Никольская (9-11 мая) и Покровская (1-8 октября), собиравшие тысячи человек. Ярмарки являлись также рынком найма сельскохозяйственных рабочих.

В административном отношении станица Тифлисская и территория будущего Тбилисского района входила в состав Кавказского отдела Кубанской области.

По статистическим данным 1925 года в ст. Тифлисской проживало 7553 человека, насчитывалось – 1322 дворов, одна школа 1-й ступени, библиотека и изба-читальня, два промышленных предприятия, две мельницы, два государственных пункта.

С началом Великой Отечественной войны 1 200 тбилиссцев ушли добровольцами на фронт в составе 36-го Гвардейского полка. В течение полугода район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые нанесли ему огромный урон. Ими было расстреляно и замучено 213 человек, из них 140 женщин и 33 ребенка до 14 лет. Сумма материального ущерба, нанесенного жителям района составила почти четыре миллиона рублей.

После изгнания фашистов началось восстановление разрушенного хозяйства. 13 декабря 1959 года был пущен в эксплуатацию сахарный завод, ставшим ведущим предприятием этой отрасли в РСФСР. Завод и его продукция неоднократно отмечались дипломами и призами. Станица Тбилисская и район развивались и обустраивались – строились новые культурно-бытовые объекты и новые предприятия, прокладывались асфальтированные дороги, увеличивалось количество техники в хозяйстве.

Станица Алексее-Тенгинская была основана в 1904 году как хутор Алексеевкский. Преобразована в станицу не позже 1922 года. Точной даты образования станицы в архивных источниках не содержится. В 20-е годы 20 века она входила состав Тенгинской волости Кавказского отдела.

2 июня 1924 года Президиум ВЦИК принял постановление о районировании, согласно которому образовывались новые административно-территориальные единицы – округа и районы. Вместо Кубано-Черноморской области на ее территории были образованы 4 округа, округа делились на районы, районы на сельские Советы. С этого времени был образован и Алексеевский (Тенгинский) сельский Совет.

На начало 1925 года Алексеевский (Тенгинский) сельский Совет входил в Петропавловский район Армавирского округа.

31 декабря 1934 года был создан Темиргоевский район и Алексее-Тенгинский сельский Совет передан этому району.

22 августа 1953 года указом президиума Верховного Совета РСФСР Темиргоевский район ликвидировался, станица Алексее-Тенгинская и прилегающие к ней хутора в составе Воздвиженского сельского Совета вошли в состав Усть-Лабинского района.

В апреле 1958 года колхоз «40 лет Октября», существовавший на территории станицы Алексее-Тенгинской теперь уже Курганинского района (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 1953 года), выступил с ходатайством о передаче его территории Геймановскому сельскому Совету Тбилисского района. Тбилисский райисполком удовлетворил просьбу граждан станицы Алексее-Тенгинской, хуторов Верхнего, Нижнего, Причтового и Среднего, также входящих в состав колхоза, и просил крайисполком утвердить принятое решение.

1 февраля 1963 года Тбилисский район упразднили, территорию, в том числе и Алексее-Тенгинскую Геймановского сельского Совета, передали в Кавказский район, с 4 марта 1964 года – в Усть-Лабинский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года Тбилисский район был вновь образован.

Решением Тбилисского райисполкома от 7 сентября 1990 года № 265 (протокол №13) Алексее-Тенгинский сельский Совет выделился из Геймановского сельского Совета.

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года сельские Советы были ликвидированы.

Устав Тбилисского района (в редакции 1996 года) определил новое внутрирайонное территориальное образование – Алексее-Тенгинский сельский округ.

1 января 2006 года, с введением в действие Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в составе муниципального образования Тбилисский район вновь образовано муниципальное образование Алексее-Тенгинское сельское поселение (станица Алексее-Тенгинская, хутора Верхний, Средний, Причтовый) с административным центром станица Алексее-Тенгинская.

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Алексее-Тенгинское сельское поселение – является административно-территориальной единицей Тбилисского района и включает в себя следующие населенные пункты: станица Алексее-Тенгинская, хутор Верхний, хутор Причтовый, хутор Средний. Поселение расположено на юге в 25 км от райцентра станицы Тбилисской и 118 км от краевого центра и граничит на юге – с Курганинским, на западе - Усть-Лабинским районами. На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения протекают две реки Балка Глубокая и Средний Зеленчук. Город Усть-Лабинск находится в 75 километрах от станицы Алексее-Тенгинской, город Курганинск находится в 69 км, город Кропоткин находится 60 километрах.

В поселении нет выявленных месторождений полезных ископаемых, но земля богата сельскохозяйственными угодьями для развития животноводства и выращивания сельхозкультур. Общая площадь земель поселения составляет 5569 га, из них земель сельскохозяйственного назначения – 4182,57 га (75%)

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения составила 1,8 тысячи человек.

Основу экономического потенциала Алексее-Тенгинского сельского поселения составляют сельскохозяйственный комплекс, доля которого в составе базовых отраслей составляет более 80%.

Основными отраслями, обладающими наиболее высокой привлекательностью для потенциальных инвесторов, являются:

- сельское хозяйство (растениеводство, животноводство);

- розничная торговля.

На территории поселения зарегистрировано 13 организаций, все они расположены в ст-це Алексее-Тенгинской, и 37 субъектов малого предпринимательства - крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Наибольший вклад в экономику поселения вносят предприятие ЗАО «Алексеетенгинское» с численностью работающих 101 человек, крестьянско-фермерские хозяйства и малые промышленные предприятия ООО «Наири», ООО «Севан», занимающиеся производством стекла и изделий из стекла.

В 2010 году доходы муниципального бюджета составили 4,3 млн. рублей (это в 1,8 раз больше, чем в 2008 году).

Бюджет Алексее-Тенгинского сельского поселения

| Год | Сумма доходов (тыс. рублей) | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2008 год | 2432,3 | 2664,3 |
| 2009 год | 4773,6 | 4266,2 |
| 2010 год | 4289,1 | 5068,8 |

Динамика налоговых поступлений (тыс. руб.)

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 271 | 320 |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 363 | 255 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 363 | 255 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 1507 | 1978 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 181 | 285 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 1326 | 1527 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 465 | 683 |
| Всего | тысяча рублей | 4774 | 4403 |

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием в хозяйственном комплексе сельского хозяйства и обрабатывающих производств.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 205300,0 | 204474,0 | 208073,0 |
| Оборот розничной торговли, тыс. рублей | 6323,0 | 2765,5 | 4400,2 |
| Оборот общественного питания, тыс. рублей | 199,0 | 332,1 | 424,8 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 5509,0 | 6713,4 | 8566,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. рублей | 20229,0 | 13902,0 | 2,7 |

Промышленное производство поселения представлено 2 малыми предприятиями ООО «Наири», ООО «Севан», занимающиеся производством стекла и изделий из стекла.

Сельское хозяйство поселения представлено только одним предприятием ЗАО «Алексеетенгинское» (занято 100 человек) и 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Земельный фонд, представленный для нужд сельскохозяйственного производства насчитывает 4,9 тыс. га, из которых 4,6 тыс. га отведено под наиболее интенсивный вид сельскохозяйственных угодий: пашни.

Специализация сельского хозяйства складывается с преобладанием растениеводства: с ведущей ролью зернового хозяйства, сочетающегося с выращиванием масличных культур и сахарной свеклы. Производство продукции животноводства также исторически традиционная отрасль хозяйственной специализации в поселении. Однако спад в животноводстве был более сильным, поэтому в структуре производства увеличилась доля земледелия. Немалую роль в производстве продукции животноводства играет ЛПХ.

Поселение обеспечено природными ресурсами для ведения высокоэффективного сельхозпроизводства (черноземы составляют 90% сельхозугодий). Имеется тенденция увеличения производства овощей закрытого грунта. Есть резервы для промышленного рыбоводства: естественные водоемы – 256 га (12 дамб).

Объем производства продукции сельского хозяйства 
муниципального образования Алексее-Тенгинское сельское поселение

| Показатель, единица измерения | 2009 год | % |
| --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб., в том числе: | 208 073,0 | 100,0 |
| - продукция растениеводства, тыс. руб. | 116 521,0 | 56,0 |
| - продукция животноводства, тыс. руб. | 91 552,0 | 44,0 |
| Из общего объема сельскохозяйственной продукции, в том числе: | 208 073,0 | 100,0 |
| - сельскохозяйственных организаций | 107 232,0 | 51,5 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 48 117,0 | 23,1 |
| - личных подсобных хозяйств | 52 724,0 | 25,3 |

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс. тонн | 7,2 | 6,3 |
| Соя, тыс. тонн | 0,1 | 0,3 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 0,9 | - |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1,5 | 1,9 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,3 | 0,5 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,3 | 0,5 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,1 | 0,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,2 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,0 | 0,04 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,0 | 0,04 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,3 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,0 | 0,1 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 | 0,3 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 2,1 | 2,1 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,9 | 1,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,1 |  |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,1 | 1,1 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 1315,0 | 1 183,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 13,0 | 13,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1302,0 | 1 170,0 |

Доля производства сельскохозяйственной продукции 
в Алексее-Тенгинском сельском поселении Тбилисского района
 в общем объеме производства Тбилисского района в 2007 году

| Наименование вида продукции, единица измерения | Тбилисской район | Алексее-Тенгинское сельское поселение | Доля продукции в общем объеме района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зернобобовые (в весе после доработки), тыс. тн. | 276,01 | 6,3 | 2,3 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 159,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 17,923 | 1,9 | 10,6 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 5,429 | 0,5 | 9,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 4,132 | 0,2 | 4,8 |
| Мясо в живом весе - всего, тыс. тонн | 8,85 | 0,3 | 3,4 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 38,69 | 2,1 | 5,4 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 48240 | 1183,0 | 2,5 |
| Численность поголовья КРС на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 17073 | 627,0 | 3,7 |
| Численность поголовья свиней на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 15669 | 125,0 | 0,8 |
| Численность поголовья овец и коз на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 1198 | 207,0 | 17,3 |
| Численность поголовья птицы на конец года во всех категориях хозяйств, голов | 402220 | 14500,0 | 3,6 |

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
на конец года во всех категориях хозяйств

| Показатель, единица измерения | 2008 год | 2009 год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот, голов | 913,0 | 627,0 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 800,0 | 355,0 | 56,6 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 1,0 |  | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 112,0 | 272,0 | 43,4 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 577,0 | 395,0 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 400,0 | 209,0 | 52,9 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 1,0 |  | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 176,0 | 186,0 | 47,1 |
| Свиньи, голов | 53,0 | 125,0 | 100,0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 2,0 | 5,0 | 4,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 51,0 | 120,0 | 96,0 |
| Овцы и козы, голов | 142,0 | 207,0 | 100,0 |
| Птица, тысяч голов | 14 500,0 | 14 500,0 | 100,0 |

Одной из важнейших задач животноводства является сохранение поголовья животных.

Фактическое наличие поголовья скота и птицы 
в хозяйствах населения сельских поселений в 2008 году

| Показатели | Ед. измерения | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | голова | 241 |
| Коровы | голова | 177 |
| Свиньи | голова | 53 |
| Овцы | голова | 148 |
| Козы | голова | 76 |
| Птица | голова | 12259 |
| Лошади | голова | 13 |
| Кролики | голова | 27 |
| Пчелосемьи | голова | 17 |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |
| Всего | гектар | 120 |
| Картофель | гектар | 62 |

Агропромышленный комплекс Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района в последние годы функционирует в достаточно сложных экономических и финансовых условиях, связанных с крайне неблагоприятными погодными условиями. Сдерживающими факторами развития отрасли являются:

- значительный износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах;

- недостаток высококвалифицированных кадров;

- высокий уровень цен на новую технику;

- высокие ставки налогообложения и кредитов;

- наличие большого количества посредников на пути от производителя продукции до конечного потребителя;

- огромный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители.

Потребительский сектор. В 2009 году объем платных услуг населению по полному кругу организаций составил 8566,5 тыс. рублей, оборот розничной торговли 4400,2 тыс. рублей, оборот общественного питания 424,8 тыс. рублей.

В поселении развита торговля: имеется 7 магазинов и ларьков общей торговой площадью 137 м2, в амбулатории находится аптека, два раза в неделю на территории поселения проходят ярмарки

-оказываются услуги населению по ремонту и пошиву одежды

На территории поселения имеются живописные места для отдыха, есть перспектива для строительства базы отдыха, кафе.

Сотовой связью обеспечено 80 % населения, имеется 4 таксофона универсальной связи, население оснащено на 40% спутниковым телевещанием, имеются филиал ФГУП «Почта России» и «ЮТК». В проекте установка и подключение на территории поселения услуги оператора связи МТС.

На территории поселения оказывают услуги филиал Усть-Лабинского отделения «Сбербанка» 1815/057 и агент страховой компании «Росгострах».

Основные показатели потребительского рынка

| Наименование показателя | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 2765,5 | 4400,2 |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 332,1 | 424,8 |
| Оборот оптовой торговли, тыс. руб. | 6664,0 | 8566,5 |

Малое предпринимательство. В настоящее время в Алексее-Тенгинском сельском поселении значительное внимание уделяется развитию малого предпринимательства, способствующего привлечению в эту сферу деятельности незанятого трудоспособного населения поселения, развития сферы услуг и торговли в станице Алексее-Тенгинской.

Наметившийся рост количества малых предпринимателей связан с созданием новых объектов потребительского сектора. Анализ показывает, что для малого предпринимательства в поселении наиболее привлекательна сфера торговли и оказания платных услуг, а также сельское хозяйство.

Муниципальное хозяйство. В Алексее-Тенгинском сельском поселения имеются объекты ЖКХ, одно административное здание, здание - МУК «Алексее-Тенгинский КДЦ». Дороги с разным покрытием общей протяженностью 28 км, 1 парк, 4 кладбища, газопровод, библиотечный фронд, артскважина -4 штуки, стадион в станице Алексее-Тенгинской.

Обеспеченность автодорогами с асфальто-бетонным покрытием составляет 54%, имеется перспектива улучшения качества дорог за счет участия в КЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края на 2008-2012 годы».

Протяженность электросетей – 56,4 км, 24 трансформаторные подстанции. Протяженность газопровода – 15,8 км и ШГРП для снижения давления газа с высокого до низкого осуществляется в 4 установках. Водоснабжение осуществляется от 4 артезианских скважин, протяженность вододопроводных сетей 21,3 км.

На сегодняшний день услуги населению по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов оказывает ООО «ЭкоЮгТранс» на полигон г. Гулькевичи.

- СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Местоположение и территориально-планировочная организация

Алексее-Тенгинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район и размещается в южной его части, южнее административного центра района – станицы Тбилисской, а также южнее автодороги регионального значения «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» и железной дороги «Краснодар – Кавказская».

Алексее-Тенгинское поселение находится в 14-ми километрах от районного центра - станицы Тбилисской, 118-ти км от краевого центра – г. Краснодара, 48 км от промышленного центра – г. Кропоткин.

Площадь поселения – 5,57 тыс.га. Его территория имеет вытянутую с запада на юго-восток форму. Размеры поселения составляют с западной до юго-восточной границы около 14 км, с северной до юго-западной границы около 6 км.

Общая протяженность границ Алексее-Тенгинское сельского поселения составляет 38,8 км.

Территория поселения граничит:

- на западе с Усть-Лабинским районом,

- на севере с Геймановским сельским поселением Тбилисского района,

- на юге и юго-востоке с Курганинским районом.

В состав Алексее-Тенгинское сельского поселения входят 4 населенных пункта: хутор Средний, хутор Верхний, станица Алексее-Тенгинская, хутор Причтовый. Населенные пункты сосредоточены в центральной части поселения и компактно расположены вдоль реки Средний Зеленчук.

Система расселения на проектируемой территории подчинена береговой линии реки Средний Зеленчук и балки Глубокая. Территории населенных пунктов вытянуты вдоль рек и в процессе естественного роста и развития объединяются в единое целое. Застройка населенных пунктов имеет прямоугольную структуру.

Алексее-Тенгинское поселение расположено в степной равнинной местности.

В северном направлении автодорога местного значения связывает поселение со ст. Геймановской и ст. Тбилисской, в юго-западном – со ст. Воздвиженской. В западном направлении автодорога местного значения связывает поселение с х. Братским.

Ситуационная схема размещения Алексее-Тенгинского сельского поселения.

### Общая характеристика инфраструктуры поселения

Социальная инфраструктура

Основной целью развития муниципального образования является повышение качества жизни населения. Современный уровень развития социальной инфраструктуры Алексее-Тенгинское сельского поселения по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Система социального и коммунально-бытового обслуживания отличается межселенным характером. Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Алексее-Тенгинское сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Детские дошкольные учреждения

Детское дошкольное учреждение Алексее-Тенгинское сельского поселения представлено детским садом, общая вместимость которого составляет 70 мест, их посещает 70 детей.

Средние общеобразовательные учреждения

На территории Алексее-Тенгинское сельского поселения в настоящее время функционирует 1 среднее общеобразовательное заведение, где обучаются 141 учеников, при общей вместимости 330 человек

Учреждений среднего специального образования в поселении нет.

Учреждения культуры

На территории Алексее-Тенгинское сельского поселения действуют следующие учреждения культуры относится МУК «Алексее-Тенгинский культурно-досуговый центр», общей площадью 1750,5 м2 , вместимостью 350 мест.

Учреждения и сооружения спорта

К системе физкультурно-спортивного обслуживания Алексее-Тенгинского сельского поселения относится расположенный в станице Алексее-Тенгинской спортивный комплекс местного уровня, включающий в себя спортивный зал и плоскостные сооружения МОУ СОШ № 12.

Учреждения здравоохранения

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения. Обеспеченность объектами здравоохранения представлена амбулаторией на 50 посещений в смену.

На территории поселения нет станций скорой медицинской помощи. Территорию обслуживает ССМП Тбилисской МЦРБ - 1 бригада (1 автомобиль). Уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом ниже среднерайонных и среднекраевых показателей.

Коммунально-бытовая инфраструктура

В настоящее время в Алексее-Тенгинском сельском поселении коммунально-бытовое обслуживания развито слабо. На территории поселения имеется лишь один субъект, осуществляющий ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.

В поселении действуют 9 розничных магазинов, 7 из них расположены в ст-це Алексее-Тенгинской, в х. Причтовый магазины отсутствуют.

1 отделение почтовой связи и предприятия, осуществляют услуги связи на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения.

В настоящее время в Алексее-Тенгинском сельском поселении отсутствует пожарное депо. Поселение обслуживается пожарным депо на 1 автомобиль, располагающимся в ст. Геймановской.

На территории поселения нет своего предприятия по вопросам ЖКХ.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

### Климатические условия

Территория Тбилисского района, по своим климатическим и физико-географическим условиям, относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной площади сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Среднегодовая температура воздуха составляет 10,20С. Резкое нарастание температуры приходиться на апрель и май, а спад – на октябрь и ноябрь. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы и находится в пределах 36,5-39,80С. Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С. Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур. Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 527 мм в год. Максимум осадков приходиться на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре. В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%.

Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62 %.

Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек.

Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

### Орография, тектонические условия и сейсмичность

Орография

В орографическом отношении проектируемая территория расположена на левобережье реки Кубань – в пределах Закубанской наклонной равнины.

Закубанская наклонная равнина сложена плиоценовыми и четвертичными континентальными отложениями. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад и разделена долинами левых притоков р. Кубани, р. Зеленчук 2-й, р. Средний Зеленчук на ряд междуречных плато, вытянутых на северо-запад и север. Рельеф поверхности довольно спокойный. Абсолютные отметки высот достигают 90-110 м.

Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении район расположен на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Анализируя абсолютные отметки кровли отложений понтического яруса в пределах района можно видеть, что общее погружение отложений выдерживается в западном и северо-западном направлении, что соответствует общему погружению восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району.

### Литолого-геологические условия

Территория Тбилисского района расположена в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении района принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и прикрывая мощным чехлом водоразделы речных долин.

Четвертичная система

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.

(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м.

(eol I d Q) Четвертичные покровные лессовидные суглинки.

Покровные лессовидные суглинки в пределах района получили весьма широкое развитие. Ими сложены водоразделы речных и балочных долин и их склоны. Кроме того, покровные лессовидные суглинки плащеобразно, мощностью 10-12 м, спускаются на древние (среднечетвертичные) террасы рек и балок, маскируя этим геологическое и геоморфологическое строение последних. Характерным для этих отложений является трехъярусное строение с наличием погребенных почвенных горизонтов. Общая мощность отложений составляет 12-43 м.

(N2) Плиоцен.

Плиоценовые отложения распространены на большей части территории под отложениями четвертичного возраста. Верхняя часть разреза (N23)	представлена континентальными отложениями, песчано-глинистой пестроцветной толщей. Мощность отложений изменяется от 19 м до 43 м.

Отложения среднего плиоцена (N22+3) представлены глинами и песками с линзовидными прослоями плотных песчаников, известняков и редко галечников. Мощность отложений среднего плиоцена достигает 200 м.

Нижняя часть разреза (N21pn) представлена морскими осадками –серыми, зеленовато-серыми глинами с прослоями песков (от 2 до 25 м). Общая мощность толщи достигает 1800 м.

В гидрологическом отношении, район попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща скифских глин верхнего плиоцена.

По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты на территории поселения:

1) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений I-й надпойменной террасы степных рек и балок;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

4) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

5) водоносный горизонт скифских глин верхнего плиоцена;

6) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

7) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории Тбилисского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 527мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Тбилисского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Верховья реки Зеленчук 2-й и ее притоков представляют собой заболоченные низины.

Сток большинства мелких и средних рек района зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к верхнему и среднему течениям р. Средний Зеленчук.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно.

Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале 0,4 – 1,2 м/сек.

Населенные пункты Алексее-Тенгинского сельского поселения мало подвержены береговому эрозионному процессу.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс не рассматривается.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Процесс оврагообразования на территории Тбилисского района связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани. На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения процесс оврагообразования незначителен.

Затопления.

На территории Тбилисского района встречается затопление флювиального типа.

Река Средний Зеленчук не имеет верховьев в горной части и поэтому затапливает обычно незначительные участки. Пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м,  продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Подтопление и заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях  некоторых населенных пунктов района, в том числе ст. Алексее-Тенгинская.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек, таких как Бейсуг, Зеленчук 2-й, Средний Зеленчук. Заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы.

Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен правый берег  р. Кубани.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. Территория Алексее-Тенгинского сельского поселения в достаточной мере подвержена активной эрозии временных водотоков и воздействию отдельных  оползневых процессов.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Практически вся территория Тбилисского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии. Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим  на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование экзогенных геологических процессов.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие экзогенных геологических процессов.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

### ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития экзогенных геологических процессов (ЭГП), т.к. наиболее опасные и активные проявления, тесно взаимосвязаны с водными артериями. Около 90% всех активных ЭГП, различного генезиса, приурочены к долинам крупных  и средних рек, и к бортам крупных балок.

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения протекает река Средний Зеленчук и ее приток – балка Глубокая.

Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 60-80 м. Направление течения реки Средний Зеленчук с юго-востока на запад. Река Средний Зеленчук с притоками выделяется как река Прикубанской равнины и на территории поселения располагается своим верхним течением. Река  имеет спокойное течение, маловодна.

Тип питания рек – снегодождевое и грунтовое. Наибольший сток рек (более 50%) наблюдается весной, в апреле, во время таяния снега; часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с декабря до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.

Поверхностный сток рек почти на всем протяжении  зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Глубина таких прудов различна и не превышает 1,5-2,0 м. Дно прудов заилено, берега их сильно загрязнены и нередко покрыты зарослями камыша. Питание прудов происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

### ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

За основу районирования взяты: степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность экзогенных геологических процессов – во вторую, разделение этих процессов по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территории.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории Тбилисского района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север и северо-запад.

В район включены поверхности первых надпойменных террас крупных рек, на которых расположены многие населенные пункты, в том числе населенные пункты Алексее-Тенгинского сельского поселения.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 10-43 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка не требует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям, результатом чего является заболачиваемость части территорий. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас крупных рек в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.

При освоении территории поселения необходимо учитывать сложные гидрогеологические условия (подтопление некоторых населенных пунктов). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления экзогенных геологических процессов различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение. На территории Тбилисского района развит вдоль правого склона р. Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Не характерен для территории Алексее-Тенгинского сельского поселения.

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине р. Кубани.

### ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Почвенный покров территории Тбилисского района в основном представлен карбонатными малогумусными мощными и сверхмощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

В настоящее время степи повсеместно распаханы, из-за чего уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленны колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми. Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Болота населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, Раздел 4 ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов;

- Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта.

### ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения;

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения водными объектами являются река Средний Зеленчук и водотоки по балкам.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Алексее-Тенгинского сельского поселения (реки Средний Зеленчук – 100м, балок – 50 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50м.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек не располагаются действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах. Однако, на территориях населенных пунктов в водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются  в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                     (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения являются 5 артезианские отдельно стоящие скважины с водонапорными башнями. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины для незащищенных горизонтов, 50 м – при защищенных горизонтах. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения на основании лицензий ведут добычу пресных подземных вод 1 недропользователь из 5 скважин.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД | 876 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа «Алексеетенгинс-кое» | Тбилисский р-он, ст. Алексее-Тенгинская, скважины №№ 600, 4049, 4045, 7344, 7649 | подземная пресная вода | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды для всех существующих и проектируемых источников водоснабжения  необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п. 2 ст.43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ). Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Порядок установления зон санитарной охраны определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На всех водозаборных скважинах должно быть выполнено ограждение зоны санитарной охраны строгого режима размерами 60 х 60 м, установлены ворота, закрывающиеся на замок. На проездах к участкам первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) (с 4-х сторон на ограждении) должны быть установлены знаки, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения.

Территория первого пояса ЗСО водозабора должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

Здания на территории первого пояса ЗСО должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнения территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В пределах второго пояса ЗСО запрещается: размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного заражения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлаконакопителей.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Роспотребнадзором.

### САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В настоящее время на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения функционируют производственные и другие объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду:

- МТФ на 600 голов, расположенная к востоку от станицы Алексее-Тенгинская, с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 300 метров, в пределах которой находится квартал индивидуальной жилой застройки 4,6 га. Генеральным планом предлагается реконструкция и модернизация этой фермы и организация вокруг нее санитарно-защитных зеленых насаждений;

- к востоку от ст. Алексее-Тенгинской расположена свалка ТБО, санитарно-защитные зона которой составляет 1000 м. Генеральным планом предусмотрена рекультивация свалки;

- 4 действующих кладбища: в северной части ст. Алексее-Тенгинской, к югу от хуторов Средний, Верхний и Причтовый, с СЗЗ 50 м, в границах которых нет застройки;

- недействующее кладбище с СЗЗ 50 м, расположенное в 2,5 км к западу от жилой застройки х. Средний

В генеральном плане предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, либо обеспечению снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия.

При освоении территорий выделенных генеральным планом в различные функциональные зоны при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в обязательном порядке необходимо руководствоваться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

### ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

Данный раздел выполнен на основании специализированного раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного субподрядной организацией ОАО «Наследие Кубани» в 2010 году. Объекты историко-культурного наследия и границы временных охранных зон нанесены на графические материалы проекта.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника,

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Согласно Закону Краснодарского края от 23 июля 2015г № 3223-КЗ до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанных границах зон охраны объекта археологического наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт. При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В целях предотвращения перемещения, повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия и иных действий, влекущих за собой причинение вреда объектам культурного наследия, физические лица, юридические лица, органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления в Краснодарском крае на стадии проведения землеустройства, формирования, отвода, изменения категории, вида разрешенного использования и иного хозяйственного освоения земельного участка, предусматривающего проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, обязаны обратиться в краевой орган охраны объектов культурного наследия с заявлением о согласовании проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению.

До начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется разработка и реализация необходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся заказчиками проводимых работ.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

При разработке раздела были использованы государственный список памятников и список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края; материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Алексее-Тенгинского сельского поселения с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Далее в таблице приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Распо-ложе ние на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охран ная зона памятника м | Решение о постановке на гос. охрану | Наименование пользова-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган | ст-ца Геймановская, 4,3 км к юго-юго-западу от юго-восточной окраины станицы | В | 1 |  | 4,5 | 50 | 150 | 3-р1 | ЗАОАФ «Друж-ба» |
|  | Курган “Алексее-Тенгинский 1” | ст-ца Алексее-Тенгинская, 0,15 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы ( на насыпи расположено кладбище) | В | 1,2,3; Фр-т 1 |  | 3 | 60 | 125 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курганная группа “Алексее-Тенгинская 2” (3 насыпи) | ст-ца Алексее-Тенгинская, 0,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | В | 1,2,3; Фр-т 1 | 1 | 2 | 50 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Верхняя 1” (9 насыпей) | х. Верхний, 0,25 км к западу-северо-западу от хутора | В | 1,2,4; Фр-т 2 | 1 | 0,8 | 40 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2,3 | 56 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 3 | 50 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Верхний 2” (7 насыпей) | х. Верхний, 0,75 км к юго-западу от хутора (на насыпи кургана 3 расположено кладбище) | В | 1,2,5; Фр-т 3 | 1 | 1,3 | 45 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,5 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,4 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган “Верхний 3” | х. Верхний, 0,75 км к юго-юго-западу от хутора | В | 1 |  | 1 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Верхний, 0,5 км к юго-востоку от хутора | В | 1,2,5; Фр-т 3 | 1 | 1,8 | 40 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Причтовый, 0,45 км к югу от хутора, кладбище | В | 1,2,6; Фр-т 4 |  | 1,2 | 50 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курганная группа “Средняя 1” (2 насыпи) | х. Средний, 0,5 км к северу от северной окраины хутора | В |  | 1 | 1 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган (не прослеживается) | х. Средний, 2,0 км к северо-востоку от западной окраины хутора | В |  |  |  |  |  | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курган “Средний 2” | х. Средний, 3,8 км к северо-северо-востоку от западной окраины хутора | В |  |  | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курган “Средний 3” | х. Средний, 3,8 км к северо-северо-западу от западной окраины хутора | В |  |  | 3 | 45 | 150 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курганная группа “Средний 4” (2 насыпи) | х. Средний, 2,5 км к северо-северо-западу от западной окраины хутора | В |  | 1 | 1 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган “Средний 5” | х. Средний, 2,25 км к северо-западу от западной окраины хутора | В |  |  | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курган “Средний 6” (не прослеживается) | х. Средний, 1,55 км к западу-северо-западу от западной окраины хутора | В |  |  |  |  |  | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  | Курганная группа “Средняя 7” (3 насыпи) | х. Средний, 2, 0 км к западу-северо-западу от западной окраины хутора | В |  | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа “Средняя 8” (2 насыпи) | х. Средний, 2,5 км к западу-юго-ападу от южной окраины хутора, курган 2 занят кладбищем | В |  | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 30 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа “Средняя 9” (9 насыпей) | х. Средний, 0,25 км к северо-западу от северо-западной окраины хутора | В |  | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 25 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 2,2 | 30 | 100 |  |  |
|  | Курганная группа “Средняя 10” (3 насыпи) | х. Средний, 0,25 км к юго-западу от юго-западной окраины хутора, на насыпи кургане 1 - водонапорная башня, на насыпи кургане 2- кладбище | В |  | 1 | 1 | 20 | 50 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 25 | 75 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Средний, 0,95 км к юго-западу от западной окраины хутора | В |  | 1 | 1,2 | 25 | 75 | 3-р | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 20 | 50 |  |  |
|  | Городище «Верхнее 1» | ст.Алексее-Тенгинская, на юго-западной окраине хутора, ул.Садовая север 45о12/12.0// 40о09/40.2// юг 45о12/11.3// 40о09/38.0// восток 45о12/11.5// 40о09/39.3// запад 45о12/12.3// 40о09/39.3// | В | 1,2,7; Фр-т 5 |  |  |  |  |  | АСОЗТ «Алексее-Тенгин-ское» |

| Памятники истории, архитектуры и монументального искусства |
| --- |
|  | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Категор. ист. культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| СТАНИЦА АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКАЯ |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | ст-ца Алексее-Тенгинская, центр | 3240 | 759 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Алексее-Тенгинская, центр | 3241 | 63 | Р | И |  |

### ОХРАННЫЕ КОРИДОРЫ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода, в границах охранных зон допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление автомобильными дорогами.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

6. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

в) производить земляные и дорожные работы.

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

В проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся наружные газопроводы.

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сооружения.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел выполнен с использованием специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанного ООО «ИнжСтройИзыскание» в 2011 в составе СТП Тбилисского района.

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Тбилисского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

### Возможные последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

### Химически опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, химически опасный объект (ХОО)– объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

В соответствии с исходными данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Размещение ХОО на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

### Пожаровзрывоопасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Алексее-Тенгинского сельского поселения приведены в таблице:

Взрывопожароопасные объекты Алексее-Тенгинского сельского поселения

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (тонн)/наибольшая емкость (м3) |
| --- | --- | --- |
| Склад ГСМ ЗАО «Алексеетенгинское» | нефтепродукты | 500/75 |

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется, если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием  создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

Аварии на сетях газоснабжения.

Источником газоснабжения населенных пунктов сельского поселения является АГРС Алексее-Тенгинская, располагающаяся севернее станицы. Давление газа на выходе из ГРС составляет 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Из 4 населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района газифицирован природным газом 1 населенный пункт- станица Алексее-Тенгинская. Процент газификации составляет 70%.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории ст.Алексее-Тенгинской - 4 ШРП.

На сетях газоснабжения поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

### Радиационно опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

В соответствии с исходными данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), объект в зону поражения от РОО не попадает.

Размещение РОО на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

### Гидродинамически опасные объекты

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (таблица 2 Приложения В), гидродинамически опасных объектов (ГОО) (плотин, дамб, шламохранилищ и др.), разрушение которых приведет к образованию катастрофической волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражению токсическими веществами, на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения нет.

Размещение ГОО на территории поселения генеральным планом не предусматривается.

### Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде; опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

### Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Алексее-Тенгинского сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

### Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, авария на магистральном трубопроводе –авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы), на территории и вблизи Алексее-Тенгинского сельского поселения отсутствуют.

### Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная (биосоциальная) чрезвычайная ситуация.

### Возможные последствия чрезвычайных ситуаций природного характера

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

### Опасные геологические процессы

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведены далее.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |

Опасность геологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ГУП «Кубаньгеология» (филиал - Азовское отделение) в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края» в 2008 г., сейсмичность района – 7 баллов.

Отсутствие длительных рядов инструментальных наблюдений и системных исследований по палеосейсмичности затрудняет проведение статистических анализов по выведению закономерностей повторения прохождения землетрясений.

В то же время, предварительный анализ показывает, что средняя повторяемость землетрясений составляет:

- 7-ми бальные – 1 раз в 11 лет;

- 6-ти бальные – 1 раз в 5 лет.

Реально же периоды сейсмической активности сменяются затишьем, и за 200 лет промежутки между землетрясениями составляют:

- для 7-ми бальных – от 1 до 37 лет;

- для 6-ти бальных – от нескольких месяцев до 16 лет;

- для 4-х и менее  – в среднем 1,5 месяца.

За последние 200 лет на Западном Кавказе произошло два 8-ми бальных землетрясения, восемнадцать 7-ми бальных и сорок 6-ти бальных землетрясений.

На территории Краснодарского края с 1793 произошло 130 землетрясений с магнитудой более 4.

Наиболее частые случаи землетрясений наблюдаются в сентябре – 14,4 %, октябре – 13,5 %, августе – 10,6 %, июле – 9,6 %.

Количество потерь людей при землетрясениях зависит от:

- конструктивных особенностей застройки;

- плотности населения и его полового и возрастного состава;

- времени суток при возникновении землетрясения;

- местонахождения граждан (в зданиях или вне их) в момент толчков.

Основными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

- разрушение (повреждение) зданий (падение кирпичей, карнизов, балконов, оконных рам, битых стёкол и т.д.);

- зависание и падение на проезжую часть улиц и тротуары разорванных электропроводов;

- пожары, вызванные утечкой газа из повреждённых труб и замыканием линий электропередач;

- падение тяжёлых предметов в зданиях;

- неконтролируемые действия людей в результате паники.

### Опасные гидрологические явления и процессы

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся эрозия русловая, плоскостная и овражная, а также затопления территории.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

Опасность гидрологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:

- эрозия русловая (речная) – опасная кетегория;

- эрозия плоскостная и овражная – умеренно опасная категория;

- затопления территории – опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- эрозия, склоновый смыв – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных  - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

### Метеорологические опасности

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – умеренно опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 
12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

### Природные пожары

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В районе проектируемого объекта существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий территории, естественная растительность, представленная лесными массивами (дуб, ясень, тополь, акация) развита только в долине р. Средний Зеленчук. Практически вся территория поселения (83,2%) используется в сельскохозяйственных целях.

Таким образом, наибольшую опасность для Алексее-Тенгинского сельского поселения представляет возникновение очагов природных пожаров на хлебных полях и в лесополосах.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов природных пожаров

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный, ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади: 25 га и более.

Ураганы.

Частота возникновения ураганов в Тбилисском районе составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

Раздел II.
Перечень мероприятий по территориальному
планированию и последовательность их выполнения

- Тенденции и приоритеты ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ алексее-тенгинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование Алексее-Тенгинское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- географическое местоположение – через территорию поселения проходит региональная автодорога;

- близость к сырьевым и энергетическим ресурсам;

- наличие собственной кормовой базы для развития животноводства (КРС, свиньи);

- положительные тенденции производства продукции в сельскохозяйственном комплексе поселения. Высокий уровень развития ЛПХ, который может стать стабильной основой в качестве сырьевой базы для предприятий - переработчиков сельскохозяйственной продукции;

- есть возможности и потенциал размещения новых объектов и производства: имеются инвестиционные площадки под строительство тепличного комплекса и АЗС;

- на территории поселения имеются живописные места для отдыха, есть перспектива для строительства базы отдыха, кафе;

- имеются песчаный и глиняный карьеры

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- превышение смертности над рождаемостью;

- недостаточный уровень развития инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, что негативно влияет на качество жизни населения, а также ухудшает инвестиционную привлекательность муниципального образования для размещения новых производительных сил на территории поселения;

- удаленность от железной дороги – 20 км;

- отсутствие на территории поселения предприятий занимающихся переработкой сельскохозяйственной ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие муниципального образования и создает инвестиционные риски.

- значительная степень морального и физического износа (более 60%) основных фондов предприятий Алексее-Тенгинского сельского поселения;

- низкий уровень использования производственных мощностей;

- недостаток ресурсной базы для развития других отраслей промышленного производства, отсутствие объектов пищевой промышленности, оптовых баз;

- насыщенность торговой сети некубанскими продовольственными товарами (контролируется посредниками);

- износ водопроводных сетей составляет 85 %. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей население обеспечивается водой с перебоями, особенно в летний период. Для размещения производственных объектов мощности водопроводных сетей недостаточно;

- отсутствие поселенческого транспортного хозяйства. Полная зависимость пассажироперевозок от одного предприятия ст. Тбилисская;

- сезонная занятость населения (уровень регистрируемой безработицы на рынке труда повышается после окончания сезонных работ в растениеводстве);

- низкая обеспеченность безработных вакансиями, низкая квалификационная мобильность населения;

- отсутствие инновационных проектов;

- водоемы требуют чистки и реконструкции;

- отсутствие дневного стационара;

- отсутствие собственного полигона для утилизации отходов

- низкая привлекательность хозяйствующих субъектов поселения для привлечения инвестиций;

- отказ частного бизнеса от использования инструментов фондового рынка;

- отсутствие высококвалифицированных специалист ов в экономике поселения;

- отрицательная динамика прироста численности населения;

- отсутствие возможности переработки в поселении произведенной сельскохозяйственной продукции;

- нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию в условиях рынка.

- неразвитый агропродовольственный рынок, диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители, монополизм;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов поселения обусловлено высокими ставками, сложностью в оформлении документов и отсутствием необходимой залоговой базы как у сельскохозяйственных предприятий, так и в КФХ и ЛПХ; высокий моральный и физический износ техники и оборудования;

Анализ деятельности, сильных и слабых сторон муниципального образования выявил ряд имеющихся проблем:

- инвестиционные проблемы:

- неразвитая структура источников привлечения инвестиций вследствие отсутствия целенаправленной работы с внешними инвесторами, в том числе иностранными. Данный фактор является причиной нестабильной динамики и низких объемов инвестиций, привлекаемых в экономику поселения.

- инфраструктурные проблемы:

- имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности поселения.

- высокий процент износа существующих водопроводных сетей - 98 %. Данное условие значительно снижает инвестиционную привлекательность Алексее-Тенгинского сельского поселения и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.

- ресурсные проблемы:

- Низкий уровень использования имеющегося потенциала для развития перерабатывающей промышленности.

- административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа поселения.

- кадровые проблемы:

- отсутствие, либо отток высококвалифицированных кадров (в значительной степени в АПК) вследствие непривлекательности сельской территории поселения для проживания и работы, что характеризует качество трудовых ресурсов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района как низкое. Данный фактор негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения.

- инвестиционные проекты, реализованные в последнее время на тер-ритории Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района, направлены в основном на модернизацию и обновление действующих производств – отсутствуют инвестиции, ориентиро-ванные на создание новых производств.

- отсутствие на территории сельского поселения предприятий, зани-мающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, что за-трудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие сельского поселения и создает инвестиционные риски.

- неустойчивое финансовое состояние малых предприятий, вслед-ствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них.

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов.

- высокий моральный и физический износ техники и оборудования в АПК, что существенно снижает эффективность их работы и инвести-ционную привлекательность данной отрасли.

- низкий уровень внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли, что существенно сдерживает эффективность работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли.

- низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности поселения в целом.

Конечными результатами стратегии должны стать увеличение объемов перерабатывающей промышленности и платных услуг населению, оно должно быть в 1,5-2 раза больше, чем темп роста валовой продукции сельского хозяйства.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Тбилисского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Алексее-Тенгинского сельского поселения.

В программе социально-экономического развития Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района в соответствии с целью определены основные задачи ее достижения:

- развитие инфраструктуры муниципального образования

- рост налоговых поступлений в местный бюджет, заработной платы;

- наращивание производства продукции в агропромышленном комплексе;

- повышение эффективности производства перерабатывающей отрасли промышленности, рост конкурентоспособности и расширение ассортимента производимых продуктов питания;

- развитие малого бизнеса;

- развитие сферы платных услуг;

- повышение культуры торговли и качества обслуживания.

Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Алексее-Тенгинское сельское поселение Тбилисского района учитывала перечень программ, формирующих комплексные направления развития экономики поселения.

Общей стратегической целью инвестиционного развития Алексее-Тенгинского сельского поселения является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством реализации потенциала развития основных отраслей экономики поселения, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет не менее, чем на 10 %.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Алексее-Тенгинского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Алексее-Тенгинского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены точки роста, приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих производств, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство. При этом важно акцентировать внимания на развитие малых предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйсвенной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – формирование высокопродуктивного стада КРС на основе завоза стартового поголовья племенного скота, создание племенного репродуктора КРС, строительство новых и реконструкция существующих ферм, развитие свиноводства и т.д.;

- в растениеводстве – внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию овощеводства и плодоводства (в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, а также цветоводству). В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия (в российской практике имеются успешные примеры применения данной технологии, в частности в ТНВ «Пугачевское» и других хозяйствах).

- в районах выращивания подсолнуха возможно развитие бортничества и целесообразна организация медовых пасек (поскольку подсолнечник – прекрасный медонос, пасеки, находящие поблизости от полей подсолнуха, приносят этот чистый, беспримесный, замечательный сорт меда.)

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции, который оказывал бы значительное содействие хозяйствам населения и фермерам в «продвижении» их продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель).

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов, в частности, возможна организация мукомольного, мясомолочного и других производств. Интересным направлением является создание производства подсолнечного масла, жарка и фасовка семечек.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие пищевой промышленности. Главным вектором развития промпроизводства проектируемой территории должна стать составная часть агропромышленного комплекса — пищевая промышленность. Тбилисской район является одним из наиболее успешных агропромышленных районов Кубани — зоной многоотраслевого развития сельского хозяйства, а Алексее-Тенгинское сельское поселение в районе имеет хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции. Поэтому одним из важнейших направлений развития АПК поселения является уход от сырьевого экспорта и развитие перерабатывающей составляющей.

В настоящее время дальнейшее развитие отрасли растениеводства ограничено отсутствием дополнительных территориальных ресурсов и возможности созданиях новых сельскохозяйственных угодий. Поэтому его развитие возможно только за счет повышения урожайности сельхозкультур и ориентацию на преобладание в растениеводстве отраслей с более высокой производительностью (из расчета рубль на гектар).

Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, но требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мукомольной промышленности (производство пшеничной, ржаной, ячменной и овсяной муки);

- развитие крупяной промышленности (производство и фасовка манной, пшенной, перловой, ячневой и др. круп, овсяных кукурузных хлопьев; производство саго из картофельного кукурузного крахмала);

- развитие хлебопекарной промышленности (производство различных сортов хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий, лечебных и диетический изделий, сдобных и простых сухарей);

- развитие кондитерской промышленности (производство сахаристых и мучных кондитерских изделий, таких как карамель, конфеты, шоколадные изделия, пастило-мармеладные изделий, халва, ирис, драже, печенье, пряники, крекеры, галеты, вафли, торты, пироженное, кексы и др.);

- жарка и фасовка семечек подсолнуха;

- развитие макаронной промышленности (производство макаронных изделий (макароны, вермишель, лапша, рожки);

- развитие масложировой промышленности (производство растительных, в том числе подсолнечного и кукурузного, масел, кулинарных жиров и продуктов, получаемых за счет гидрогенизации и расщепления жиров, проихводство майонеза, глицерина, хозяйственного мыла и моющих средств на жировой основе, олифы и некоторых других продуктов Актуальность и необходимость размещения данного производства объясняется наличием богатой сырьевой базы — подсолнечника и рапса);

- развитие производства безалкогольной продукции;

- развитие консервной промышленности (организация производства по переработке скоропортящихся продуктов растительного и животного происхождения: плодов, овощей, молока, мяса, рыбы и др., производства по выпуску консервов для детского и диетического питания, соков с мякотью, обеденных консервов и полуфабрикатов для предприятий общественного питания). Ассортимент выпускаемых консервов может насчитывать более 800 наименований, наиболее известными из них являются:

- натуральные мясные консервы (говядина, свинина, баранина тушёные, куры, утки, гуси отварные — в собственном соку);

- консервы из кулинарно обработанных птицепродуктов и мяса (рагу куриное в желе, чахохбили, курица в белом соусе и др.);

- паштеты (мясной, ветчинный, печёночный); мясорастительные консервы (мясо с горохом, фасолью, чечевицей, крупяными и макаронными изделиями),

- молочные консервы;

- рыбные консервы (лососёвые, осетровые и из мороженных продуктов — крабов, креветок, трепангов, кальмаров, мидий — в собственном соку),

- овощные консервы (морковь, свёкла, цветная капуста, спаржа, зелёный горошек, цельноконсервированные томаты, огурцы, сахарная кукуруза, стручковая фасоль, щавель и др.);

- соки (морковный, томатный, свекольный; концентрированные томатопродукты — паста, пюре, соусы);

- закусочные консервы (овощи фаршированные, голубцы, овощи нарезанные, овощная икра);

- овощи маринованные и квашенные (пастеризованные или стерилизованные);

- консервы для детского питания (пюреобразные, тонкопротёртые);

- диетические консервы;

- фруктовые консервы (натуральные или компоты из свежих плодов и ягод с сахаром);

- стерилизованные пюре, соки (прозрачные или осветлённые, соки с тонкоизмельченной мякотью),

- варенье, джемы, желе, сиропы;

- замороженные фрукты, ягоды, овощи

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы (необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья). Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи.

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Из масличных культур (рапса, отработанных растительных масел), животных жиров, рыбьего жира и др. возможно производство дизельного топлива (так называемого биодизеля), который применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Применение смесей не требует внесения изменений в двигатель. Как показали опыты, биодизель при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. Биодизель не содержит серы, что хорошо с точки зрения экологии.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Наиболее перспективными направлениями пищевого комплекса в сфере переработки продукции животноводства являются:

- развитие мясной промышленности (организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий);

- развитие молочной промышленности (производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

На близлежащей от поселения территории имеются месторождения глины, что позволяет развивать не только кирпичное производство, но и другие виды деятельности, использующие в качестве сырья глинистые породы:

- развитие гончарного производства (приготовление обычных строительных кирпичей, производство различной глиняной или каменной посуды, реторт, кафеля, труб и огнеупорных изделий);

- производство керамических изделий (из фарфора, фаянса, майолики), кровельной черепицы;

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется хорошей предпринимательской активностью, поэтому дальнейшее развитие малого бизнеса способно обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно неэффективным по причине невысокой численности населения, которая составляет всего 12,4 тыс. человек, наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание (совместно с соседними муниципальными образованиями) в ст-це Алексее-Тенгинской либо на территории соседних поселений бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня (к примеру, обслуживающего Алексее-Тенгинское и Геймановское сельские поселения, общая численность которых составляет 4,7 тыс. человек, что увеличит рентабельность инкубатора и его эффективность;

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

- Население

### Анализ демографического состояния территории

Численность постоянного населения Алексее-Тенгинского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 1,8 тыс. человек, что составляет 3,4% от общей численности Тбилисского района.

Плотность населения в поселении составляет 21,4 чел/км2, что является 3 результатом среди поселений Тбилисского района.

Алексее-Тенгинское сельское поселение входит в состав Тбилисского района и включает в себя 4 населенных пункта: станица Алексее-Тенгинская (административный центр), хутор Верхний, хутор Причтовый, хутор Средний.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Алексее-Тенгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние до поселенческого центра, км | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Алексее-Тенгинская | - | 1418 | 329,6 | 4,3 |
| 2 | хутор Верхний | 1 | 68 | 178,0 | 0,4 |
|  | хутор Причтовый | 1 | 163 | 158,3 | 1,0 |
|  | хутор Средний | 5 | 179 | 341,4 | 0,5 |
|  | ВСЕГО | - | 1828 | 1007,3 | 1,8 |

Население Алексее-Тенгинского сельского поселения характеризуется его преимущественным размещением в административном центре ст-це. Алексее-Тенгинская (78%). На остальные 4 населенных пункта приходится 22% населения (численность каждого населенного пункта не превышает 180 человек). Плотность населения станицы Алексее-Тенгинская в 4 раза выше, чем в остальных населенных пунктах и составляет 4,3 чел/га.

Динамика численности населения в период 2002-2010 годы характеризуется его увеличением к 2008 году (на 5%), с 2008 по 2010 годы численность поселения не менялась и составляла 1828 человек. В рассматриваемый период произошло незначительное увеличение х. Верхний на 19 человек. В настоящее время в поселении наблюдается небольшой миграционный отток населения за счет убытия молодежи в поисках работы.

Динамика численности населенных пунктов 
Алексее-Тенгинского сельского поселения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алексее-Тенгинское сельское поселение | 1740 | 1724 | 1577 | 1825 | 1828 | 1828 |
| станица Алексее-Тенгинская | 1352 | 1365 | 1268 | 1415 | 1418 | 1418 |
| хутор Верхний | 49 | 50 | 34 | 68 | 68 | 68 |
| хутор Причтовый | 165 | 148 | 140 | 163 | 163 | 163 |
| хутор Средний | 174 | 161 | 135 | 179 | 179 | 179 |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения составила 1,8 тысячи человек, из них из них 1,1 тысяча человек трудоспособного населения (61%)., 300 детей (17%) и 400 пенсионеров (22%). Плотность населения составляет 37 чел/ км2. В экономике поселения 815 человек, не трудоустроенного населения 217 человек, молодежи до 30 лет 754 человек, из них студентов ВУЗов, техникумов 56 человек.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

В целом демографическая ситуация в Алексее-Тенгинском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Алексее-Тенгинское сельское поселение объединяет 4 населенных пункта, 580 дворов с населением в 1828 человек. Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), средний размер семьи составляет 3,1 человек.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). За последние 4 года на территории поселения наблюдается миграционный прирост населения.

Занятость населения. В поселении осуществляет деятельность ЗАО «Алексеетенгинское» с численностью работающих 101 человек, в транспорте и связи занято — 28 человек, в торговле и сфере обслуживания — 18 человек, в других отраслях — 103 человека, в КФХ— 41 человек; в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства - 69 хозяйствующих субъектов с численностью занятых 185 человек.

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2010 год численность населения увеличилась на 5%;

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- увеличение населения происходит преимущественно за счет механического прироста, но миграционный приток на проектируемую территорию непостоянен;

- 78% населения сосредоточено в административном центре — ст-це Алексее-Тенгинской (относится к категории больших сельских населенных пунктов). Хутора Средний и Причтовый являются согласно классификации средними населенными пунктами, а хутор Верхний — малым.

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения соответствует общекраевым показателями (61,0% в поселении против 61,2% в крае).

### ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Тбилисскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2009 г.).

Расчет прогнозной численности населения учитывает особенности развития территории, как района, так и поселения, а именно:

- экономика Алексее-Тенгинского сельского поселения характеризуется преобладанием сельского хозяйства, на территории поселения функционируют 1 сельскохозяйственное предприятия, малый бизнес превалирует в секторе потребительской сферы;

- 77% населения проживает в административном центре поселения – в ст-це Алексее-Тенгинская.

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Алексее-Тенгинского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2009 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Тбилисского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Тбилисском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный период. К 2030 году согласно генеральному плану прогнозируется:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 12,1 человек на 1000 населения в 2010 году до 15,2 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 15,2 человек на 1000 населения в 2010 году до 12,9 человек на 1000 населения к 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2010-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 12,1 | 13,0 | 14,2 | 15,2 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,2 | 14,2 | 13,6 | 12,9 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -3,1 | -1,2 | 0,6 | 2,2 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 7,2 | 8,1 | 8,2 | 8,8 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных генпланом тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2009 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 4,0%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 6,9%;

- уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 2,9%;

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Алексее-Тенгинского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 17,1 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 21,1 |
| - трудоспособного возраста | 60,2 | 58,8 | 57,1 | 55,9 | 53,2 |
| - старше трудоспособного возраста | 22,7 | 23,4 | 24,8 | 25,5 | 25,6 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Алексее-Тенгинского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2,1 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Алексее-Тенгинского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Алексее-Тенгинского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 1828 | 1871 | 1943 | 2017 | 2100 |
| - моложе трудоспособного возраста | 313 | 333 | 353 | 375 | 444 |
| - трудоспособного возраста | 1100 | 1100 | 1109 | 1127 | 1118 |
| - старше трудоспособного возраста | 415 | 438 | 481 | 515 | 538 |

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения предполагается в ст-це Алексее-Тенгинской, который составит около 182 человек, что составляет 67% от общего прироста поселения. Прогнозная численность села составит 15 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Алексее-Тенгинского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Алексее-Тенгинская | 1418 | 1600 | 182 |
| хутор Верхний | 68 | 100 | 32 |
| хутор Причтовый | 163 | 200 | 37 |
| хутор Средний | 179 | 200 | 21 |
| ВСЕГО | 1828 | 2100 | 272 |

Проектная плотность населенных пунктов 
Алексее-Тенгинского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га |
| 1 | станица Алексее-Тенгинская | 1418 | 329,5 | 4,3 | 1600 | 329,5 | 4,9 |
| 2 | хутор Верхний | 68 | 178,0 | 0,4 | 100 | 178,0 | 0,6 |
| 3 | хутор Причтовый | 163 | 158,3 | 1,0 | 200 | 158,3 | 1,3 |
| 4 | хутор Средний | 179 | 341,4 | 0,5 | 200 | 341,4 | 0,6 |
|  | ВСЕГО | 1828 | 1007,2 | 1,8 | 2100 | 1007,2 | 2,1 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов

Алексее-Тенгинского сельского поселения

- Проектное использование территории поселения

### баланс земель по категориям

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

Площадь территории Алексее-Тенгинского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 7 июля 2004 года № 728-КЗ, составляет 5565,3 га.

Границы населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения на период разработки проекта внесения изменений в генеральный план внесены в государственный кадастр и приняты в настоящем проекте внесения изменений как существующие. Площадь земель в существующих границах населенных пунктов составляет 919,0 га, в том числе:

- ст. Алексее-Тенгинская - 327,9 га

- х.Причтовый - 153,8 га

- х. Верхний - 174 га

- х. Средний - 263,3 га

Установленные границы населенных пунктов отличаются от планируемых на расчетный срок границ, отображенных в материалах генерального плана, утвержденного Решением Совета Алексее-Тенгинского сельского поселения № 200 от 14.09.2011г. Разница в между площадью установленных и утвержденных границ составляет 88,2 га. Учитывая  то, что  не включенные в установленные границы земли не предусматривались для градостроительного развития, проектом внесения изменений в генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения изменение установленных границ населенных пунктов не производится, площади в установленных границах достаточно для развития территорий на расчетный срок генерального плана.

Баланс земельного фонда

Алексее-Тенгинского сельского поселения по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 919,0 | 16,6 | 919,0 | 16,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4450,6 | 79,9 | 4450,6 | 79,9 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 17,4 | 0,3 | 17,4 | 0,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 130,3 | 2,3 | 130,3 | 2,3 |
| 7 | Земли запаса | 48,0 | 0,9 | 48,0 | 0,9 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 5565,3 | 100,0 | 5565,3 | 100,0 |

### Архитектурно-планировочная организация территории.

Алексее-Тенгинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район и размещается в южной его части.

Территория поселения граничит с северо-востока с Геймановским сельским поселением Тбилисского района, с юга и юго-востока с Курганинским районом. На северо-западе - с Усть-Лабинским районом. Поселение расположено в 118 км от г. Краснодара.

Площадь поселения составляет 55,65 квадратных километров, что составляет 5% от общей площади территории  Тбилисского района. Общая протяженность границ Алексее-Тенгинского сельского поселения составляет 38,8 км.

В состав поселения входит административный центр - ст. Алексее-Тенгинская (1270 чел.), х. Причтовый (140 чел.), х. Верхний (34 чел.), х. Средний (135 чел.).

Планировочная структура поселения представляет собой агломерацию населенных пунктов, сформированных вдоль реки Средний Зеленчук и балки Глубокая. Внутри границ населенных пунктов в настоящее время находится значительное количество земель, свободных от застройки и используемых в сельскохозяйственных нуждах. Сложившийся планировочный каркас населенных пунктов представлен как рядом прямоугольных кварталов, так и улицами, вытянутыми вдоль водных артерий.

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с запада на восток автодорога «Отрадная – Тбилисская – Воздвиженская», по ней осуществляется связь с районным центром, а также выход на региональную автодорогу «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края».

Ввиду наличия естественных рубежей – водных артерий, развитие селитебных территорий станицы предусмотрено преимущественно в восточном и южном направлениях. Также генеральным планом учтено первоочередное освоение еще неосвоенных территорий внутри существующих селитебных зон. Резервные территории для развития населенного пункта за расчетный период предусмотрены в юго-восточном направлении.

Развитие производственных зон предусмотрено в восточном направлении от станицы Алексее-Тенгинская.

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта обусловлена наличием сложившегося каркаса улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения. На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено структурирование существующего планировочного каркаса путем дифференциации транспортных осей на основные и второстепенные, а также их органичное развитие с учетом имеющихся планировочных ограничений и территориальных особенностей станицы.

В решения схемы развития транспортной инфраструктуры поселения положены  такие основные принципы, как:

- создание удобных и безопасных автотранспортных связей всех функциональных зон с внешними автодорогами общего пользования;

- упорядочение по значимости существующих улиц и дорог для создания удобных связей между различными функциональными зонами, общественными центрами и подцентрами;

- создание условий безопасности жизнедеятельности населения.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Данным проектом предусмотрена реконструкция подъездной автодороги, а также жилых улиц. Увеличение доли автодорог с твердым покрытием является первоочередным мероприятием по совершенствованию транспортной инфраструктуры станицы. Новые улицы запроектированы в целях развития существующей сети и создания удобных транспортных связей между различными районами населенного пункта.

### Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Алексее-Тенгинского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие всех видов функциональных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает назначение территорий и определяет их границы;

- содержит характеристику планируемого развития территорий с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования.

Данным генеральным планом определены границы следующих функциональных зон:

- жилой зоны;

- общественно-деловой зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны многофункционального использования.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки со средней плотностью населения 10-15 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,25 га в зависимости от уровня урбанизации территории. Размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки.

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения с учетом расселения на свободных от застройки территориях внутри уже освоенных селитебных зон.

Таким образом, общая площадь жилых зон по поселению на расчетный срок составит 242,0 га, планируемое увеличение составит 37,0 га.

Параметры жилой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Алексее-Тенгинская | 131,3 | 16,5 | 147,8 |
| 2 | х. Средний | 36,7 | 6,8 | 43,5 |
| 3 | х. Верхний | 6,5 | 5,2 | 11,7 |
| 4 | х. Причтовый | 30,3 | 8,5 | 38,8 |
|  | ВСЕГО | 204,8 | 37,0 | 241,8 |

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Для определения потребности проектного населения необходимыми объектами обслуживания в данном проекте был выполнен расчет, на основе которого генеральным планом на расчетный период предложено проведение ряда мероприятий в сфере социальной инфраструктуры:

- в образовании:

- ремонт и оборудование современными классами общеобразовательной школы;

- реконструкция существующего детского сада в станице Алексее-Тенгинская с доведением вместимости до 70 мест;

- строительство детского сада вместимостью 70 мест, в станице Алексее-Тенгинской на пересечении ул. Школьной с пер. Восточным;

- строительство детского сада в хуторе Средний на 15 мест;

- в медицинском обеспечении:

- реконструкция амбулатории до 50 посещений в смену в станице Алексее-Тенгинская;

- в культурно-бытовом обслуживании:

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство магазинов, предприятий повседневного обслуживания населения и коммунально-бытовых центров.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 8,3 га. Таким образом, общая площадь территорий общественно-делового назначения, с учетом существующих и подлежащих реконструкции, составит 16,4 га, из них площадь территорий объектов социального обеспечения составит – 6,0 га.

Параметры общественно-деловой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Алексее-Тенгинская | 7,9 | 6,0 | 13,3 |
| 2 | х. Средний | 0,6 | 1,5 | 2,1 |
| 3 | х. Верхний | - | 0,8 | 0,8 |
| 4 | х. Причтовый | 0,2 | - | 0,2 |
|  | ВСЕГО | 8,1 | 8,3 | 16,4 |

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённого пункта, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки территории.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона спортивного назначения;

- зона озеленения общего пользования;

- зона открытых озелененных пространств;

- зона размещения объектов рекреации и туризма.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных площадок, стадионов и других сооружений. Данным проектом предусматривается строительство спортивной площадки в станице Алексее-Тенгинская на улице Школьная.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, скверы, парки, набережные, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественно-делового назначения. Площадь территорий озеленения общего пользования рассчитана исходя из нормативного минимума 12 м2 на 1 постоянного жителя. Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих зеленых зон станицы. Первоочередными мероприятиями по реализации генерального плана в области обеспечения населения качественной средой проживания являются мероприятия по благоустройству существующих зон отдыха, проведение санитарных рубок и посадка молодого зеленого материала. В данном проекте, помимо реконструкции существующих зон отдыха, предусмотрены мероприятия по вовлечению в зеленый каркас населенного пункта свободных от насаждений и застройки территорий, а также приречных территорий и территорий, занятых многолетними зелеными насаждениями, не использующихся в настоящее время в сельхозпроизводстве.

Зона открытых озелененных пространств представляет собой территории берегов рек и балок, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для эпизодического отдыха, а также некоторых видов хозяйственной деятельности населения.

Зона размещения объектов рекреации и туризма предназначения для организации дополнительных видов отдыха населения, а также для привлечения туристов из соседних населенных пунктов и районов. На предусмотренных под данную функциональную зону территориях проектом предлагается размещать детские оздоровительные объекты, базы отдыха рыболовецкого характера и «кантри-туризма». Развитие туристско-рекреационного комплекса даст возможность не только повышения инвестиционной привлекательности территории, но поможет организовать новые рабочие места для местного населения.

Таким образом, данным генеральным планом на расчетный срок выделено 72,6 га территорий под зону рекреационного назначения.

Параметры зоны рекреационного назначения

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Алексее-Тенгинская | 7,0 | 19,5 | 26,5 |
| 2 | х. Средний | 4,1 | 18,9 | 20,3 |
| 3 | х. Верхний | 2,8 | 5,0 | 7,8 |
| 4 | х. Причтовый | - | 4,8 | 4,8 |
|  | ВСЕГО | 13,9 | 58,7 | 72,6 |

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных осей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В составе данной зоны генеральным планом выделены подзоны:

- зона размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше V класса опасности (вредности);

- зона размещения животноводческих объектов;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения.

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление производственной базы поселения, но и на улучшение экологического состояния территории. Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данных направлениях являются:

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности предприятия без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- перепрофилирование или, при невозможности, ликвидация предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой проектируемых производственных зон.

Зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных и подводящих сетей инженерной инфраструктуры.

Зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для организации технологических процессов по добыче и подготовке артезианских подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также организации первого пояса зоны санитарной охраны.

Зона очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации выделена в данном проекте для размещения проектируемых систем очистки хозяйственно-бытовых стоков.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зоной производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 8,8 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 85,3 га.

Параметры зоны производственного и коммунально-складского назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Алексее-Тенгинская | 19,2 | 15,7 | 34,9 |
| 2 | х. Средний | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
| 3 | х. Верхний | 0,6 | - | 0,6 |
| 4 | х. Причтовый | 0,6 | - | 0,6 |
|  | вне границ населенного пункта | 47,7 | - | 47,7 |
|  | ВСЕГО | 69,5 | 15,8 | 85,3 |

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны данной функциональной зоны:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения)

- рекультивируемые территории.

В границах Алексее-Тенгинского сельского поселения расположено 5 кладбищ традиционного захоронения, одно из которых, закрыто. На расчетный срок территории кладбищ сохраняются с возможностью расширения:

- в станице Алексее-Тенгинская на 0,1 га;

- в хуторе Причтовый на 0,1 га.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территории санитарно-защитных зон выделяются в данном проекте и предназначены для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам вредности и опасности за их пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территориями объектов и территориями длительного пребывания людей;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Всего на расчетный срок данным генеральным планом определено для зоны специального назначения 7,9 га территорий.

Параметры зоны специального назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Алексее-Тенгинская | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
| 2 | х. Средний | 0,3 | - | 0,3 |
| 3 | х. Верхний | 0,2 | 1,4 | 1,6 |
| 4 | х. Причтовый | - | - | - |
|  | вне границ населенного пункта | 1,7 | 3,65 | 4,35 |
|  | ВСЕГО | 3,7 | 5,15 | 7,85 |

Зона сельскохозяйственного назначения.

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного назначения. Данная зона занимает равнинные центральную и южную части поселения.

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения площадь зоны сельскохозяйственного назначения составляет 5121,3га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Алексее-Тенгинском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 139 | 70 | 69 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 292 | 330 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 30 | н/д | 30 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 21 | 0 | 21 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 38 | 50 | 0 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 21 | 0 | 21 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 28 | 0 | 28 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 105 | 538,2 | 0 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 9,5 | н/д | 9,5 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 6 | н/д | 6 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 168 | 350 | 0 |
| Спортивные сооружения |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,5 | н/д | 1,5 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 168 | н/д | 168 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 168 | н/д | 168 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 168 | н/д | 168 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 53 | н/д | 53 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 4094 | н/д | 4094 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 21 | н/д | 21 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 630 | н/д | 630 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 630 | 137 | 493 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 84 | н/д | 84 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 12,6 | н/д | 13 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 84 | 30 | 54 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 15 | 2 | 13 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 126 | 0 | 126 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 8 | 0 | 8 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | 15 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 13 | 0 | 13 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

Образование.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений Алексее-Тенгинского сельского поселения представлена 2-мя образовательными учреждениями: 1 детским садом общей вместимостью 70 (в настоящее время воспитывается 61 ребенок) места и общеобразовательной школой общей вместимостью 330 мест (в настоящее время обучается 153 человека).

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Алексее-Тенгинское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 115 | 6,3 | 233 | 12,7 |
| 2015 | 277 | 14,8 | 73 | 3,9 |
| 2020 | 150 | 7,7 | 220 | 11,3 |
| 2030 | 164 | 7,8 | 304 | 14,5 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство детского сада на 60 мест в ст-це. Алексее-Тенгинская;

- строительство детского сада, совмещенного с начальной школой на 25 мест (13 воспитанников, 12 учащихся).

Здравоохранение.

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения оказывают медицинскую помощь амбулатория на 40 посещений в смену в ст-це Алексее-Тенгинской, включающая в себя амбулаторию, стоматологический кабинет, аптеку, и фельдшерско-акушерский пункт в х. Средний. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 22,2 посещений в смену на 1000 чел. населения, что выше социального норматива (18,15).

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок амбулаторно-поликлиническая сеть нуждается в расширении. В связи в с этим генеральным планом предусмотрена возможность строительства взамен существующей амбулатории участковой больниц на 20 койко-мест и 50 посещений в смену.

Также на расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 21 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулатории либо фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание.

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Тбилисский район. В настоящее время на территории поселения функционирует отделение социального обслуживания населения.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Тбилисского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Алексее-Тенгинского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 1 место в детских домах интернатах;

- 13 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 2 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Тбилисского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 28 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты.

Спортивная база поселения представлена 1 детской спортивной площадкой, 1 стадионом, 1 спортзалом. Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должны составить:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью не менее 170 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 170 м2;

- строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола зала не менее 170 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью не менее 4,1 тыс. м2;

- строительство спортивно-досуговых центров общей площадью не менее 650 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории с учетом существующих объектов необходимо предусмотреть не менее 1,5 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Учреждения культуры и искусства.

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Алексее-Тенгинского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Алексее-Тенгинского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории представлены муниципальным учреждением культуры «Алексее-Тенгинский культурно-досуговый центр» (5 человек), в состав которого входят сельский клуб, 2 библиотеки (поселенческая и школьная). Материально- техническое оснащение всех учреждений культуры, в том числе ремонт зданий, оснащение библиотек, доступов к сети Интернет, пополнение книжного фонда, нуждается в дополнительной поддержке. Необходимо превратить сельский ДК в место семейного досуга, общения и культурного обмена. Активизировать работу художественной самодеятельности, с привлечением взрослого населения, неорганизованной молодежи, организовать кружковую работу.

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция Алексее-Тенгинского культурно-досугового центра.

Потребительская сфера.

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В Алексее-Тенгинском сельском поселении расположено 7 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 137,0 кв. м. Из предприятий общественного питания имеется 1 школьная столовая вместимостью 30 мест. Общедоступные предприятия питания на территории поселения отсутствуют.

Услуги бытового обслуживания оказываются 1 предпринимателем по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо дополнительно обеспечить размещение следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью не менее 490 м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 90 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 55 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 13 человек;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью не менее 15 мест.

- прачечные мощностью 126 кг белья в смену;

- химчистки мощностью 8 кг в смену.

Для обеспечения населения Алексее-Тенгинского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 0,6 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,3 га.

- РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Тбилисский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время муниципальное образование Тбилисский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и газозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, проходящие по территории Алексее-Тенгинского сельского поселения, находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № пп | Наименование дороги | Техническая категория | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тбилисская-Воздвиженская | III | 5 |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в настоящее время составляет 25,3 км.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Тбилисский район, разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом предлагается:

- оптимизация транспортных связей путем проектирования автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц и дорог населенных пунктов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

Зона размещения комплекса придорожного сервиса с автозаправочной станцией предусмотрена в северной части ст. Алексее-Тенгинской на автодороге «Тбилисская - Воздвиженская».

В настоящее время на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения автозаправочная станция не функционирует.

При проектировании генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генеральный план не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Железнодорожный, речной, транспорт на территории поселения не представлен.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП-7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

- РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Алексее-Тенгинского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

### Электроснабжение

### Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/864 от 24.06.2010г., справок ОАО «Тбилисскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком. Источником газоснабжения населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района будет являться существующая ГРС ст.Алесксее-Тенгинской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст. Алексее-Тенгинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 4 населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района газифицирован природным газом 1 населенный пункт. Процент газификации составляет 70%.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории ст.Алексее-Тенгинской -4ШРП.

Хутора Средний, Причтовый и Верхний  не газифицированы.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Тбилисскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-технологические нужды промышленности;

-хозяйственно-бытовые нужды населения;

-энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Тбилисский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Алексее-Тенгинское сельское поселение | 1 577 | 1 850 |
| станица Алексее-Тенгинская | 1 268 | 1 500 |
| хутор Верхний | 34 | 40 |
| хутор Причтовый | 140 | 160 |
| хутор Средний | 135 | 150 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексее-Тенгинское сельское поселение | м³/ч | 1283 |
|  | станица Алексее-Тенгинская | -«- | 1040 |
|  | хутор Верхний | -«- | 28 |
|  | хутор Причтовый | -«- | 111 |
|  | хутор Средний | -«- | 104 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексее-Тенгинское сельское поселение | тыс.м³/ч | 2564 |
|  | станица Алексее-Тенгинская | -«- | 2079 |
|  | хутор Верхний | -«- | 55 |
|  | хутор Причтовый | -«- | 222 |
|  | хутор Средний | -«- | 208 |

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Алексее-Тенгинскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2564 |
|  | станица Алексее-Тенгинская | -«- | - | 2079 |
|  | хутор Верхний | -«- | - | 55 |
|  | хутор Причтовый | -«- |  | 222 |
|  | хутор Средний | -«- |  | 208 |
| 3 | Источники подачи газа | -«- | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |

### Теплоснабжение

В настоящее время на территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на газовом топливе, обслуживающей  объекты социального и общественного делового назначения. Жилые территории обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

Вновь проектируемые котельные предусмотрены для обслуживания проектируемых объектов социального и общественно-делового назначения.  В процессе реализации генерального плана первоочередным мероприятием необходимо  предусмотреть проведение ремонта и реконструкции существующей котельной с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

На расчетный срок теплоснабжение жилых территорий планируется сохранить от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также на проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В состав Алексее-Тенгинского сельского поселения входят: ст. Алексее-Тенгинская,  х.Причтовый,  х.Средний.

В настоящее время хозяйственно-питьевое  водоснабжение ст.Алексее-Тенгинской осуществляется от 3 артезианских скважин. Вода из скважин подается в водопроводную башню емкостью 15 м³ , далее распределяется водопроводными сетями вода в самотечно-напорном  режиме распределяется к потребителям станицы. Общая протяженность водопроводных сетей 15 км. Сети старые, изношенные и требуют полной замены.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

ст.Алексее-Тенгинская

Численность населения ст.Алексее-Тенгинской на расчетный срок составит 1500 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 225 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =338м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 75 м³/сут

3.Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с  п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 83м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 338м³/сут + 75м³/сут + 83м³/сут = 496 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Водопровод ст.Алексее-Тенгинской является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   станицы на один пожар составит 10 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас храниться в водонапорной башне.

Вывод:

Для ст.Алексее-Тенгинской предусмотреть сохранение существующей системы централизованного водоснабжения.  Ресурсы подземных вод могут быть достаточными, но для обеспечения необходимого расхода   хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок необходимо:

1.Бурение 3х новых скважин.

2.Замена насосов на существующих скважинах на насосы большей производительности.

3.Строительство дополнительных водопроводных  башнен емкостью 50 м³.

4.Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, закольцовка тупиковых участков существующих сетей и строительство новых водораспределительных сетей водопровода.

5.Предусмотреть обеззараживания артезианской воды на электролизных или бактерицидных установках.

Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

х.Верхний

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение х.Верхний осуществляется от водозаборных сооружений х.Средний. Протяженность водопроводных сетей небольшая – 0.8 км. Сети требуют полной замены вследствие полной изношенности.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

Численность населения х.Верхний на расчетный срок составит 40 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =7 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 2 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 9 м³/сут

Противопожарное водопотребление

Расход воды  на наружное пожаротушение на один пожар составляет 5л/с, расчетное количество одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный  противопожарный запас необходимо хранить в водонапорной башне.

Вывод:

Ввиду  незначительного водопотребления х. Верхний систему водоснабжения можно сохранить при условии реконструкции системы водоснабжения х. Средний.  Потребуется полная замена изношенных сетей водоснабжения.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая», СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

х.Средний

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение х.Средний осуществляется от водозабора, в состав которого входит скважина и водонапорная башня  емкостью 15 м³. Водозабор х.Средний снабжает водой х.Верхний и х.Причтовый. Водопроводные сети изношены, год постройки 1955г. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4.1 км и требуется их полная замена.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

Численность населения х.Средний на расчетный срок составит 150 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =24 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 8 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 24 м³/сут + 8м³/сут = 32 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Расход воды  на наружное пожаротушение на один пожар составляет 5л/с, расчетное количество одновременных пожаров–1. Неприкосновенный противопожарный запас воды  должен храниться в водонапорной башне и постоянно пополняться во время пожара.

Вывод:

Существующая система водоснабжения для х.Средний  сохраняется  при условии увеличения производительности водозаборных сооружений с учетом возросшего роста водопотребления на расчетный срок  и водопотребления х.Верхний и х.Причтовый. Для увеличения мощности водозабора х.Средний необходимо:

1.Бурение 2х новых скважин с учетом увеличения водопотребления на расчетный период.

2.Строительство дополнительных водопроводных  башен емкостью 50 м³.

3.Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети,  строительство новых водораспределительных сетей водопровода.

х.Причтовый

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение х.Причтовый осуществляется от водозаборных сооружений х.Средний. Водопроводные сети общей протяженностью - 14.0 км, пришли в негодность, износ составляет 80% и требуется замена.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

Численность населения х.Причтовый на расчетный срок составит 160 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =26 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 8 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 26 м³/сут + 8 м³/сут = 34 м³/сут

Противопожарное водопотребление

Расход воды  на наружное пожаротушение на один пожар составляет 5л/с, расчетное количество одновременных пожаров–1. Неприкосновенный противопожарный запас воды  должен храниться в водонапорной башне и постоянно пополняться во время пожара.

Вывод:

Для х.Причтовый предусмотреть сохранение существующей системы водоснабжения от водозабора х.Средний при условии его реконструкции.

1.Реконструкции  артезианской скважины с заменой насоса большей производительности.

2.Ремонт  и замена старых сетей и прокладка новых разводящих сетей водопровода х.Причтовый.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

В  перспективе возможно добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях, за счет современного внедрения приборов учета воды.

### ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в Алексее-Тенгинском сельском поселении централизованной системы канализации нет. Канализован лишь небольшой район станицы – уложены 12 км канализационных труб.

ст.Алексее-Тенгинской

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

1.Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в ст.Алексее-Тенгинской  составляет     Qсут. = 338 м³/сут.

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 17 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 338м³/сут + 17 м³/сут = 355м³/сут

Проектное предложение

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Алексее-Тенгинского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип  инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунальных эксплуатационных центров (КЭЦ).

Кластерный принцип  заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность.

Организовав, исходя из численности населения коммунально-эксплуатационные центры, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут.  Для ст.Алексее-Тенгинской  может быть предложена установка «Техносфера БИО-300»,  «Техносфера БИО-100».   Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Установка проста в эксплуатации и не требует сложных наладочных работ, монтируется в помещениях, либо производится их обваловка с перекрытием деревянными щитами. Охранная зона КЭЦ составляет 30-50м.

х.Верхний

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в х.Верхний составляет     Qсут. = 7 м³/сут.

Вывод: В качестве очистных сооружений канализации может быть использована установка биологической очистки сточных вод марки «Техносфера БИО-10».

х.Средний

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в х.Средний составляет     Qсут. = 24 м³/сут.

Вывод: В качестве очистных сооружений для х. Верхний может быть рекомендована компактная установка биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по  составу производственных сточных вод «Техносфера БИО-25».

х.Причтовый

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в х.Причтовый составляет     Qсут. = 26 м³/сут.

Вывод: Для биологической очистки сточных вод может быть применена установка «Техносфера БИО-25».

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до  10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Алексее-Тенгинского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

### Слаботочные сети

Телефонизация

Существующее положение

Основной задачей данного раздела является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети проектируемых территорий.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

2. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Алексее-Тенгинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Тбилисский линейно-технический центр (ЛТУ) узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет.

- Тбилисское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа). Автоматическая телефонная станция ст.Алексее-Тенгинской АТС, расположена на ул.Школьная,

Организация связи Алексее-Тенгинского АТС осуществляется от АТС Геймановская по КСПП, протяженностью 19,2 км. Задействованная емкость номеров – 457 номеров. Монтированная емкость – 500 номеров. Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей – 79%. На территории ст.Алексее-Тенгинском действуют 4 таксофона УУС.

Состояние слаботочных сетей на территории Алексее-Тенгинском сельского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

-отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Основной задачей Алексее-Тенгинского линейно-технического участка является обеспечение  на территории  бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

| Предприятия связи | Населенный пункт | Степень телефон. | Сети связи | Интернет. | Таксофон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тбилисский ЛТУ Центрально- Кубанского УЭС «Краснодарский ОАО «ЮТК» | ст.Алексее- Тенгинская АТС ПСЭ-4 цифровая NEAX-61S ул.Школьная,2 | -500/457 ПСЭ-4 | проводная | имеется | 4 |

Проектные предложения

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1.  Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210х0.76+270х0.12+710х0.06+580х0.04+1000х0.02=278 тлф.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации  поселения определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-6-85.

Прогноз телефонизации населения Алексее-Тенгинского сельского поселения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, тыс. чел | Население на расчетный срок, тыс. чел | Прирост, тыс. чел. | Проект. тел. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алексее-Тенгинское сельское поселение | 1577 | 1850 | 273 | 514 |
| Ст.Алексее-Тенгинская | 1268 | 1500 | 232 | 417 |
| хутор Верхний | 34 | 40 | 6 | 11 |
| хутор Причтовый | 140 | 160 | 20 | 44 |
| хутор Средний | 135 | 150 | 15 | 41 |

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На данный момент задействовано - 716 номеров АТС по Алексее-Тенгинскому сельскому поселению. Монтированная мощность – 500 номеров.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности сельского поселения в телефонной связи потребуется 514 номеров, что удовлетворяет настоящим задействованным номерам.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 25-30 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих  радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.   Радиофикация сельского поселения проектируется от эфирных источников. Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Обеспеченность средствами массовой информации

На  территории  Алексее-Тенгинского сельского поселения имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

«Почта  России»  постоянно  расширяет  спектр  услуг. Осваиваются  новые  виды  услуг, президентский проект «Компьютер  в каждый  дом».

Наличие собственных Интернет ресурсов

По президентским программам «Образование» и «Дети России» на перспективу планируется подключение к сети школы.

- Санитарная очистка территории

### САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

### (с изменениями в соответствии с муниципальным контрактом  № 83.001/09-17)

Санитарная очистка территории Алексее-Тенгинского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Действующий полигон-накопитель ТБО, принимающий отходы с территорий всех поселений района, расположен в западной части станицы Тбилисской. Согласно акту выбора участка от 29 июня 2000 года разрешено использование 1 га территории для складирования ТБО. К полигону оборудован подъездной путь, подведена линия электропередачи.

Также северо-восточнее ст. Тбилисской отведена территория для организации полигона ТБО и станции сортировки ООО «Сфера». Данное предприятие на настоящий момент не действует.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Схемой территориального планирования Краснодарского края предусмотрено строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса и размещение ветсанутильзавода в Усть-Лабинском районе.

Генеральным планом Тбилисского сельского поселения предусматривается закрытие и рекультивация действующего полигона-накопителя.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Тбилисского района», выполненной ФГУП «ФЦ БОО» размещение полигона бытовых отходов и центрального пункта сортировки ТБО планировалось севернее отстойников сахарного завода. Данное месторасположение полигона удовлетворяет требованиям СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-защитная зона полигона ТБО – 1000 метров), а также требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (размещение объектов и предприятий по утилизации отходов следует располагать с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям). Однако,  после проведения согласований проектных решений, было дополнительно предложено три варианта размещения данных объектов, из которых выбрана территория ориентировочной площадью 15 га в 1,625 км севернее Нововладимировского кольца и 0,625 м на запад. Данный проектируемый объект до строительства и введения в эксплуатацию зонального центра переработки ТБО будет обеспечивать Тбилисскому поселению сортировку и частичную переработку мусора, а также захоронение неутилизируемой части отходов. После введения в эксплуатацию зонального центра на проектируемой территории планируется осуществлять только сортировку ТБО.

Данным генеральным планом для решения вопроса санитарной очистки территории населенного пункта предусмотрены следующие мероприятия:

- рекультивация существующей свалки мусора;

- организация контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах поселения;

- внедрение системы раздельного сбора отходов.

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки территории, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

Утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок генерального плана предусматривается на проектируемом предприятии по сортировке и переработки ТБО с усовершенствованным полигоном в Тбилисском сельском поселении.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет накопления муниципальных отходов на расчетный срок 25-30 лет и при условии численности населения Алексее-Тенгинского сельского поселения 2100 человек.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| наименование | расчетные данные, чел | кол-во контейнеров, штук | годовое накопление муниципальных отходов | смет с 1 м2 твердых покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |
| Алексее-Тенгинское сельское поселение (всего) | 2100,0 | 7 | 336,0 | 1680,0 | 33,3 | 53,3 |
| ст. Алексее-Тенгинская | 1600,0 | 5 | 256,0 | 1280,0 | 24,5 | 39,2 |
| х. Верхний | 100,0 | 0 | 16,0 | 80,0 | 1,9 | 3,1 |
| х. Причтовый | 200,0 | 1 | 32,0 | 160,0 | 5,8 | 9,3 |
| х. Средний | 200,0 | 1 | 32,0 | 160,0 | 1,1 | 1,7 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

1680 м3 / 365 дней = 4,6 м3 / сут

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 45 м3 и 7 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

### ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Алексее-Тенгинского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Территория Алексее-Тенгинского сельского поселения относится к Центральному степному району со слабокарбонатными почвами, к зоне умеренного увлажнения. Вегетационный период растений продолжителен и составляет 230-240 дней. Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Существующие зеленые насаждения населенных пунктов Алексее-Тенгинского поселения представлены лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью.

Наличие негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв, эоловые процессы является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства, как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одерновке склонов путем посева многолетних трав и растений, высаживание лесных насаждений в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Площадь зеленых насаждений на территориях населенных пунктов увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства детского сада, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов, набережных, а также озеленения санитарно-защитных зон.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по созданию санитарно-защитной полосы от объектов, загрязняющих окружающую среду. Территории санитарно-защитных зон должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека. Согласно данному проекту площадь зон озеленения общего пользования на расчетный срок составит порядка 70 га.

При освоении новых территорий под застройку необходимо учитывать сложные инженерно-геологические условия (сейсмические, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков, затопление и подтопление.

- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 5565,3 | 5565,3 |
|  | * земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 4450,6/ 79,9 | 4450,6/ 79,9 |
|  | * земли населенных пунктов | га / % | 919,0/ 16,6 | 919,0/ 16,6 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 19,5/ 0,4 | 17,4/ 0,3 |
|  | земли водного фонда | га / % | 143,8/ 2,6 | 130,3/ 2,3 |
|  | земли запаса | га / % | 48,0/ 0,8 | 48,0/ 0,9 |
| * в редакции внесенных изменений в соответствии с муниципальным контрактом № 83.001/09-17) |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 205,0 | 242,0 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 8,1 | 16,4 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 69,5 | 85,3 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 13,9 | 72,6 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5121,3 | 4997,3 |
|  | Зона специального назначения | га | 3,7 | 7,9 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Постоянное, всего | тыс. чел. | 1828 | 2100 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 140 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 330 | 330 |
| 3.3 | Больницы | коек | 0 | 0 |
| 3.6 | Поликлиники | посещений в смену | 50 | 50 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | м2 | 162 | 630 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 30 | 85 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 2 | 15 |
| 3.10 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 1,5 |
| 3.11 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 4100 |
| 3.12 | Кладбища традиционного захоронения | га | 2,0 | 2,2 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 0,43 | 0,571 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 0,9 |
|  | Объемы сброса очищенных сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут | - | 0,9 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | нет данных | 1226 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | нет данных | 4577000 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи 35 кВ | км | 4,5 | 10,1 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс. м3/год | нет данных | 2564 |
|  | Протяженность распределительных сетей высокого давления | км | 5,0 | 8,3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 37,9 | 40,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - подъездные дороги | км | 7,8 | 7,8 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | км | 30,1 | 32,2 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,68 | 0,72 |

# Footnotes

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.

Руководитель товарищества на вере "Пугачевское" - Анатолий Иванович Шугуров. Использует на своем предприятии технологию органического земледелия на основе трудов И.Е. Овсинского (Новая система земледелия) и его последователя Эдварда Фолкнера (Безумие пахаря). Самим Шугуровым написана книга «Технология больших возможностей».